## Slide 1: PERANCANGAN PROSES KIMIA
Pertemuan_3

## Slide 2: KREASI PROSES
Untuk menghasilkan produk, tim perancangan harus melakukan tahapan Kreasi proses.
Data yang dibutuhkan :
Thermophysical, vapor–liquid equilibrium, flammability, toxicity, chemical price, information for process synthesis.
Preliminary process synthesis :
meliputi pembuatan flowsheet yang mempertimbangkan reaksi, separasi, perubahan kondisi operasi suhu dan tekanan

## Slide 3: Proses Sintesis
SISTEM KONTINU :
Evaluasi reaktor (konversi, dll)
Evaluasi Unit Pemisahan
Evaluasi recycle reaktor-separator
Evaluasi energy recovery
Evaluasi safety terhadap lingkungan
SISTEM BATCH :
Optimasi schedule operasi batch

## Slide 4: Process Operation
Chemical reaction
Separation of chemical mixtures
Phase separation
Change of temperature
Change of pressure
Change of phase
Mixing and splitting of streams or batches
Operation on solids , such as size reduction and enlargement

## Slide 5: BAB II. MENCIPTAKAN ALTERNATIF PROSES
PROCESS CREATING PROCESSING ALTERNATIVE
ENGINEERING
CHEMICAL ENGINEERS
Kemampuan Mencipta
                Pengalaman Praktek
                SISTEM PROSES
                PRIMITIVE PROBLEM
Alternatif Proses

## Slide 6
Misal :
  Kebutuhan Pupuk di daerah A.
  Kebutuhan Bahan baku di Pabrik B yang terlalu mahal.
  Asap yang keluar dari cerobong asap yang menyebabkan polusi udara.
Jalan Keluar :
PRIMITIVE PROBLEM ALTERNATIVE
SCREEN : Dicari jawaban / jalan keluar yang terbaik secara ekonomis dan teknis.
Alternatif Proses

## Slide 7
Contoh : TYPICAL PROBLEM
“ Kebutuhan Larutan Amonium Nitrat sebanyak 10.000 ton/tahun, untuk keperluan PERTANIAN “
BAGAIMANA CARA MENGATASINYA ?
JAWABAN :
Primitive Problem : “ Pupuk (Amonium Nitrat) 10.000 ton.
Batasan Primitive Problem :
Perlu keterangan :
  Keadaan khusus disekitar primitive problem tentang sarana/fasilitas pendukung (Air, Energy/Power, tanah, bahan baku, jalan, dll.).
  Informasi teknis tentang sifat fisik dan kimiawi tentang bahan bahan dan produk.
Specifik Problem :
“ Ada 6 (enam) Alternatif yang dapat dilakukan “
Alternatif Proses

## Slide 8
ALTERNATIF I :
Pupuk di beli di pusat Industri Kimia
Di timbun / di simpan
Di distribusikan
Catatan : Jika penyimpanan dan transportasi tidak masalah secara Teknis maupun Ekonomis, maka Primitive Problem : OKE
ALTERNATIF II :
Membeli Amonium Nitrat Padat.
Membuat alat Proses dan Penyimpanan.
Menggunakan Air dan power setempat.
ALTERNATIF III :
Di daerah tersebut ada Asam Nitrat.
Beli Amonia dari Tangki Mobil, dan selanjutnya di Reaksikan
Konsentrasi larutan yang dihasilkan diatur sesuai yang diinginkan.
Alternatif Proses

## Slide 9
ALTERNATIF IV :
Pengembangan III
Direaksikan , selanjutnya ditampung dalam “ Tank Car “
Penghematan Biaya Investasi.
ALTERNATIF V :
Amonia di buat,
Asam Nitrat beli, dan kelebihan Amonia di jual.
ALTERNATIF VI :
Amonia dan Asam Nitrat dibuat sendiri
Penghematan.
Alternatif Proses

## Slide 10
SCREEN SPECIFIC PROBLEM
Ada 6 (enam) Alternatif Proses, yang merupakan :
  Hanya beberapa saja dari sejumlah Alternatif proses yang ada
  Buat Konsep Dasar, sebelum ditentukan alternatif proses yang paling tepat.
  ADA 2 (DUA) ALTERNATIF PROSES YAITU II & V YANG DIPILIH, SELANJUTNYA DIBUAT “ FLOW SHEET “
  Primitive Problem : “ Kebutuhan Pupuk Amonium Nitrat sejumlah 10.000 Ton/tahun di suatu daerah tertentu “

## Slide 11
ALTERNATIVE PROSES II :
Amonium Nitrat Tempat Bongkar barang Solid Storage
Alat Pelarutan (+ Air) Solution Storage Tempat Pengiriman
10.000 ton/tahun Larutan Amonium Nitrat (Konsumen).

## Slide 12
ALTERNATIVE PROSES V :
Elektrik Power
Udara Nitrogen Separator N2
Amonium Synthetis
Methane Hydro Cracking H2
Amonia Storage
Steam
Amonia Nitrat Reactor + Consentrator
Local Available Nitric Acid
10.000 ton/th Larutan Amonium Nitrat Solution Storage

## Slide 13
Contoh : Primitive Problem
“ Penyimpanan Amonia sebanyak 60.000 ton “
Suatu Perusahaan Engineering sedang mengadakan kontrak dalam rangka meneliti cara-cara menyimpan 60.000 ton Amonia selama 1 tahun, dan akan dijual kepada petani dalam jumlah yang kecil.
Ada Pembicaraan 2 orang Engineer , tentang hal tersebut :
E -1 : Amonia adalah “ UAP “ pada kondisi normal, dan dimungkinkan untuk disimpan dalam Gas Holder yang besar seperti yang dipakai cara menyimpan gas kota.
E-2 : Berapa besarkah tempat penampung Amonia tersebut ?
E-1 : Volume Amonia pada suhu dan Tekanan Standart,
1 ton USA = 2.000 lb.
V = 60.000 ton x 2.000 lb/ton x 370 Scf/lbmole : 17 lb/lbmole
= 2,9 x 109 Cuft.
Kira – kira Ukuran bejana yang dipakai sebesar :
* Tinggi = 100 ft = 30 meter.
* Diameter = 1 mill = 1609 meter.

## Slide 14
E-2 : Suatu bejana tinggi 100 ft dan diameter 100 mm, ternyata tidak cukup untuk menampung Amonia tersebut dan kontraktor tidak dapat membuat alat tersebut.
“ Alternatif ini tidak dapat dipakai “
E-1 : Alternatif lain yang mungkin dapat dilaksanakan adalah,
Disimpan dalam bentuk cair pada tekanan Atmosfir dan didinginkan sampai suhu didihnya.
Disimpan dalam bentuk cair pada suhu sekeliling dan tekanan uapnya.
Disimpan dalam bentuk Larutan (misal : dilarutkan dengan air) akan menurunkan tekanan uapnya dan tanpa memakai peralatan yang komplek.
Disimpan dalam bentuk Amonia padat pada tekanan Atmosfir dengan Refrigerasi.

## Slide 15
ALTERNATIVE LAIN :
“ Mengubah Permasalahan dan bukan Amonia yang dijual, tetapi bahan lain ”.
Misal : Larutan Amonia atau Senyawa Nitrogen yang lain
(UREA PADAT) , sehingga terhindar dari kesulitan penyimpanan
E-2 : Untuk Amonia murni , mana yang lebih mudah disimpan ? Pada fase padat atau fase cair ?
E-1 : Tekanan uap dari Amonia cair , tidak berlebihan pada suhu rendah.
Data : Amonia cair
Vapour Pressur Suhu
1 Atm 28 0 C
5 Atm 41 0 C
10 Atm 78 0 C

## Slide 16
Penanganan Amonia Padat menimbulkan kesulitan lain ,
Alternative ini dihindari
E-2 : Suhu Amonia cair pada tekanan Atmosfir , nilainya rendah sekali, mungkinkah “ rate Heat Transfer ke dalam Tangki Amonia besar sekali ?
E-1 : Perhitungan sederhana akan memberikan gambaran tentang perpindahan panas
Amonia 60.000 ton disimpan pada fase cair pada titik didihnya, maka perbedaan suhu 100 0 C dengan sekelilingnya mungkin terjadi.
Tahanan Perpindahan Panas = h = 10 Btu/j.ft2 .0F
k = 0,15 Btu/j.ft2 .0F (Urethane Foam Insulation).
Perhitungan : BEJANA : Tinggi = Diameter
A = 5/4 (4 V/ )2/3
V = (60.000 ton)(2.000 lb/ton)/ 50 lb/cuft = 2,4 x 106 cuft.

## Slide 17
Jadi : A = 85.000 ft2 .
Rate Heat Transfer (Q) = U.A.  T
Q = (1/10 + x/0,15) (85.000)(100) Btu/jam
Besarnya Q tergantung tebal Isolasi (x)
Hubungan : X Vs Q
HEAT TRANSFER TO TANK
X, Insulation Thickeness (in) Q, Btu/jam
0,00 8,5 x 10 7
6,00 2,1 x 10 5
12,00 1,1 x 10 5

## Slide 18
E-2 : Dengan tebal 1 ft = 12 in, diharapkan Q = 110.000 Btu/jam.
Berarti akan terjadi penguapan sekitar =
(110.000) Btu/jam x (1/590) lb/jam = 170 lb/jam.
“ POLUSI UDARA TERLALU BESAR “
E-1 : Pemikiran
Mengeluarkan investasi yang besar, membutuhkan isolasi lebih tebal.
Mengatur pembuangan Uap Amonia.
Recycle Amonia dengan memakai “Refrigerasi” , dengan fluida kerja Amonia dan alat Kompressor , H.E., Flashing Vessel, dll.
E-2 : Beberapa Pertanyaan
Apakah Uap air di dinding tangki akan mengembun dan membeku ? Amonia dengan Kadar 16-27 % dalam udara, mudah terbakar.

## Slide 19
b) Apakah tidak berbahaya mengisi penuh tangki tersebut ?
c) Adakah bahan konstruksi yang tahan lama pada suhu – 28 0 F ?
d) Dapatkah bejana sebesar itu dapat dibuat ?
Mengapa tidak menyimpan Amonia dalam jumlah besar di dalam tanah seperti perusahaan kimia menyimpan Ethylene ?
Dapatkah kita menyimpan seperti gas methan ?
Produk cair minyak bumi sering di simpan pada tangki bertekanan ?
Apakah beaya penyimpanan lebih besar dengan nilai Amonia yang disimpan ?
Bagaimana Distribusinya ?
Bagaimana safety nya ?

## Slide 20
KOMENTAR :
2 Engineer mengajukan berbagai alternatif ditinjau dari segi : Teknik Ekonomis, safety, Legalitas, dll. Untuk mendapatkan cara yang “ TERBAIK “.

## Slide 21
BAB III PEMILIHAN REAKTOR
Keputusan yang harus diambil adalah :
- Type - Konsentrasi
- Suhu - Tekanan
- Phase - Katalis
Jalan Reaksi : Untuk meghasilkan suatu produk , terdapat
“ Alternatif jalannya reaksi “
Dasarnya :
Membutuhkan bahan baku yang relatif murah
Produk samping , sedikit atau tidak ada sama sekali.
Kebutuhan Energy, minimal.

## Slide 22
Contoh : Ada 3 Alternatif jalannya reaksi :
1. C2 H2 + H Cl C2 H3 Cl (Vinil Chlorid)
2. C2 H4 + Cl2 C2 H4 Cl2
C2 H4 Cl2 C2 H3 Cl + H Cl
3. C2 H4 + ½ O2 + 2 H Cl C2 H4 Cl2 + H2 O
C2 H4 Cl2 C2 H3 Cl + H Cl
Reaksi (1) & (2) : Tidak Feasible
Reaksi (2) : Produk samping H Cl di jual.

## Slide 23
TYPE SISTEM REAKSI :
Reaksi Tunggal
  Feed Produk
  Feed Produk + By Produk
  Feed (1) + Feed (2) Produk
  Type Reaktor : Reaktor Batch & Plug Flow Reaktor
Reaktor Ganda ( Paralel )
  Feed Produk
  Feed By Produk
  Type Reaktor : Reaktor Mixed Flow & Plug Flow Reaktor

## Slide 24
Reaksi ganda (Seri)
  Feed Produk
  Feed By Produk
  Type Reaktor : Reaktor Batch & Plug Flow Reaktor
Reaktor Seri – Paralel
  Feed Produk
  Feed By Produk
  Feed By Produk
Reaksi Polimerisasi

## Slide 25
KINERJA REAKTOR
Konversi = Reaktan yang bereaksi /reaktan masuk reaktor.
2. Selektivitas = ( Produk/reaktan yang bereaksi )
x Faktor Stochiometri
3. Yield Reaktor = ( Produk / Reaktan masuk Reaktor )
x Faktor stochiometri
Faktor Stochiometri = mole reaktan yang dibutuhkan secara teoritis per mole produk

## Slide 26
Contoh : Benzene dibuat dari Toluena, dengan reaksi :
C6 H5 CH3 + H2 C6 H6 + CH4
Toluena Benzene methane
2 C6 H6 C12 H10 + H2
diphenyl
Data :
Komponen | Inlet Flow Rate Kmol/jam | Outlet Flow Rate Kmol/jam
H2 | 1858 | 1583
CH4 | 804 | 1083
C6 H6 | 13 | 282
C6 H5 CH3 | 372 | 93
C12 H10 | 0 | 4

## Slide 27
Hitung : Conversion, Selectivity dan Reactor Yield terhadap Toluena Feed & Hydrogen Feed ?
Jawab :
Konversi Toluene = (Toluene yang bereaksi)/(Toluene masuk)
= (372 – 93)/ 372 = 0,75
Faktor stochiometri = mole toluene yang dibutuhkan per mole dari benzene yang dihasilkan = 1
Benzene Selectivity dari Toluene = (Produk Benzene)/(Toluene masuk reaktor) x faktor Stochiometri
= { (282 -13)/(372 – 93) } x 1 = 0,96
Reactor Yield = { (282 -13)/(372) } x 1 = 0,72

## Slide 28
b. Konversi H2 = (1858 – 1583)/1858 = 0,15
Faktor stochiometri = 1
Benzene Selectivity dari H2 = { (282 -13)/(1858 – 1583) } x 1 = 0,98
Reactor Yield = { (282 -13)/(1858) } x 1 = 0,14

## Slide 29
B. Konsentrasi Reaktor
Reaksi Tunggal Irreversibel
Bila salah satu Feed dibuat Excess , maka komponen yang lain bisa terkonversi sempurna.
Contoh : C2 H4 + Cl2 C2 H4 Cl2
Ethyle dibuat berlebih agar Chlorine terkonversi sempurna.
Komponen/Feed yang terkonversi sempurna adalah komponen yang berbahaya atau sulit dipisahkan.
2. Reaksi Tunggal Reversibel
Bila salah satu feed berlebihan , maka konversi keseimbangannya akan akan menjadi besar sekali.
C2 H5 OH + CH3 COOH CH3 COO C2 H5 + H2O

## Slide 30
Konsentrasi Inert akan menaikkan Konversi
Feed Produk (1) + Produk (2)
Penambahan bahan Inert akan memperkecil jumlah mole per satuan volum , sehingga konversi keseimbangan naik.
Penghilangan Produk selama reaksi , akan memperbesar konversi. Reaksi akan bergeser ke kanan , juka uap air diambil/dihilangkan.
3. Reaksi Paralel
Feed 1. + Feed 2. Produk
Feed 1. + Feed 2. By Produk
Memperbesar kadar Inert akan menurunkan pembentukan by produk .
Untuk semua kasus , dengan reaksi kedua adalah Irreversibel maka penambahan by produk ke dalam reaktor akan menghambat pembentukan nya.

## Slide 31
4. Reaksi Seri
Feed Produk
Produk By Produk
Konsentrasi produk yang rendah akan dapat menghambat reaksi ke 2. , berarti reaktan harus beroperasi dengan konversi yang rendah.
Misal : Feed 1. + Feed 2. Produk
Produk By Produk
Konsentrasi produk yang rendah (penghambat reaksi 2.) , dapat ditunjukkan dengan membuat salah satu feed berlebihan. Cara lain dengan menghilangkan /memisahkan produk atau bila reaksi 2. adalah reversibel dan mengikuti penurunan jumlah mole maka akan menaikkan konsentrasi inert dan dapat menghambat reaksi pembentukan by produk.

## Slide 32
5. Reaksi Paralel
A + B C
A + C D
Dengan pengambilan C (produk yang diinginkan ) maka reaksi samping tidak berjalan.
Keterangan :
Untuk reaksi seri dan paralel , penggunaan kelebihan salah satu feed dapat menaikkan selektivitas reaksi.
Penghilangan produk selama reaksi dapat menaikkan selektivitas dan menghambat reaksi seri dari reaksi by produk.
Bila reaksi by produk reversibel, konsentrasi inert (bila ada) juga berpengaruh terhadap selektivitas reaksi , demikian juga me recycle by produk dapat menghambat pembentukannya.

## Slide 33
C. Suhu Reaktor
Pemilihan suhu reaksi, tergantung pada type system reaksi :
Reaksi Tunggal :
Reaksi Eksotermis : Suhu tinggi Kec.Rek. Tinggi Konversi Rendah
Reaksi Endotermis : Suhu tinggi Kec.Rek. Tinggi Konversi Tinggi
2. Reaksi ganda :
Untuk reaksi ganda, tujuan perancangan adalah memperbesar selektivitas.
Feed Produk, r1 = k1 . Cfeed a1
Feed By Produk, r2 = k2 . Cfeed a2
r2/r1 = k2/k1 . C feed a2 – a1 = k2/k1 . e –(E2-E1)/RT . C feed a2 – a1
Bila E2 – E1  0 , pilih suhu rendah
Bila E2 – E1 < 0 , pilih suhu tinggi

## Slide 34
Pengendalian Suhu reaktor , dapat dilakukan dengan cara :
Perpindahan panas secara tidak langsung
Cold Shot & Hot Shot : Injeksi Panas /dingin pada bagian tertentu reaktor.
Heat Carrier : Penambahan bahan Inert yang berfungsi sebagai pembawa panas untuk menghentikan reaksi.
D. Tekanan Reaktor
Tekanan tidak berpengaruh pada fase liquid , dan hanya berpengaruh pada fase gas/uap.
CA = PA / R T = YA . P / R T
CA ~ YA ~ P

## Slide 35
Reaksi tunggal
Untuk reaksi tunggal Irreversibel, pilih tekanan Tinggi.
Untuk reaksi tunggal Reversibel, P  , reaksi geser ke kiri & konversi rendah.
2. Reaksi ganda
Tekanan dipilih untuk memperbesar selektivitas reaksi. Tekanan berpengaruh terhadap selektivitas reaksi ganda, jika reaksi pada fase Uap/gas.
Contoh :
Feed Produk , r1 = k1 . Cfeed a1
Feed By Produk, r2 = k2 . Cfeed a2
r2/r1 = k2/k1 . C feed a2 – a1 = k2/k1 . e –(E2-E1)/RT . C feed a2 – a1
Bila a2 – a1  0 , pilih Tekanan rendah
Bila a2 – a1 < 0 , pilih Tekanan tinggi

## Slide 36
Untuk Reaksi pada Fase Cair, Tekanan dipilih agar :
Penguapan Produk dapat dicegah.
Terjadi penguapan cairan dalam Reaktor sebagai cara untuk menghilangkan Panas Reaksi.
Terjadi penguapan salah satu komponen dalam reaksi Reversibel untuk memperbesar konversi.
Contoh : NH3 + HCHO H C = O + H2
Amonia Formaldehid NH3
Kristal Hexamin
Terjadi : Reaksi – Kristalisasi – Evaporasi.

## Slide 37
Fase Reaktor
Pada umumnya reaksi pada fase cair lebih disukai dari pada reaksi fasa gas/uap, karena fase liquid konsentrasi feed menjadi besar ( kmol/m3 ).
C = mol/Volume, Laju reaksi besar sehingga volume reaktor yang dibutuhkan makin kecil.
Pada keadaan tertentu, misalkan pada kondisi reaksi Multi Fasa :
Laju perpindahan antar fasa lebih penting dibanding dengan kinetika reaksi.
Laju perpindahan massa umumnya lebih besar dalam fasa uap/gas.
Katalis
Katalis adalah “ Suatu senyawa yang dapat mempercepat laju reaksi, namun jumlah dan komposisi katalis tak berubah selama reaksi “.

## Slide 38
Untuk reaksi “Reversibel” katalis mempercepat reaksi tetapi tak merubah posisi keseimbangan.
Untuk reaksi ganda, pengaruh katalis berbeda-beda terhadap kecepatan berbagai reaksi sehingga katalis berpengaruh terhadap selektivitas reaksi-reaksi ganda.
Proses katalitik ada 2 macam :
Homogeneous Catalyst
Memakai katalis homogen reaksi berlangsung pada fase cair/uap. Katalis dapat merubah mekanisme reaksi, dengan cara ikut terlibat dalam reaksi, namun dapat diregenerasi pada tahap berikutnya.
Contoh : “ Reaksi Katalitik Homogen “, Pembuatan Acetic Anhydrit dari Asam Asetat dengan katalis Tri Ethyl Phospat.
CH3 COOH CH2 = C = O + H2O
Acetat Acid Ketone Air
Prosesnya adalah “ Proses Pirolisis “

## Slide 39
2. Katalis Heterogen
Umumnya katalis berupa padatan dan berpori reaksinya pada fase cair/gas.
Katalis padatan ada 2 macam :
Bulk Katalitik Material : komposisi tidak berubah banyak diseluruh bagian bahan. Misalnya : Platinum
Supperted catalyst : bahan katalis yang aktif di dispersikan pada bahan yang porous.
Laju reaksi katalis heterogen fase gas, dipengaruhi oleh luas efektif katalis , Tekanan dan Suhu.
Reaksi katalitik Heterogen fase gas, dikendalikan oleh Proses Difusi (pada suhu tinggi) dan reaksi kimia (pada suhu rendah).

## Slide 40
Contoh Soal :
Akan diproduksi “ Mono Ethanol Amine (MEA) “ melalui :
H2 C – C H2 + N H3 N H2 C H2 C H2 OH
O M E A
Ethylene Oxide
Terdapat 2 reaksi sekunder :
N H2 CH2 CH2 OH + H2C – CH2 NH (CH2 CH2 OH)2
MEA O DEA
N H2 CH2 CH2 OH + H2C – CH2 N (CH3 CH2 OH)3
DEA O TEA
Buat Pilihan awal untuk Reaktor ?

## Slide 41
Jawaban :
1. Pilihan Konversi Reaksi :
Konversi tinggi dengan menaikkan konsentrasi MEAsehingga memperbesar kecepatan reaksi sekunder.
Konversi rendah, akan memperkecil beaya perancangan reaktor.
Jadi dipilih Konversi 50 %.
2. Pilihan Type Reaktor :
Untuk menghambat pembentukan DEA & TEA dipilih type reaktor yang memberikan waktu tinggal seragam, yaitu Reaktor Batch atau Plug Flow Reaktor
3. Pilihan Konsentrasi Feed :
Reaksi Utama : r1 = k1 . CEO a1 . CNH3 b1
Reaksi Sekunder : r2 = k2 . CMEA a2 . CEO b2
r3 = k3 . CDEA a3 . CEO b3

## Slide 42
Operasi dengan Excess Amonia, akan memperbesar konsentrasi Amonia tetapi akan memperkecil konsentrasi EO. Sehingga pengaruh excess amonia terhadap persamaan laju reaksi utama bergantung pada nilai a1 & b1.
Operasi dengan Excess Amonia akan memperkecil konsentrasi MEA sehingga akan memperkecil laju reaksi kedua.
Jadi dipilih Operasi dengan Excess amonia.
Pada kenyataannya, mol ratio Amonia terhadap EO
sebesar 10 : 1 , yang menghasilkan : 75 % MEA ; 21 % DEA &
4 % TEA.
Sedangkan Operasi pada Equimolar, menghasilkan :
12 % MEA ; 23 % DEA ; 65 % TEA.

## Slide 43
CARA MEMILIH REAKTOR SECARA CEPAT
Stirred Tank Reactor
  Reaksi Homogen Fase cair
  Reaksi Heterogen Gas – Liquid
  Reaksi Heterogen Liquid – Liquid
  Reaksi Heterogen Solid – Liquid
  Reaksi Heterogen Gas – Solid – Liquid
  Operasi : Batch – Semi batch – Kontinue
  Catatan :
  Untuk operasi secara Batch : operasi lebih flexibel untuk kapasiatas yang berubah-ubah atau untuk pembuatan berbagai jenis produk dan biaya produk lebih mahal.
  Untuk operasi kontinue : pengendalian secara otomatis lebih sederhana & biaya produksi lebih murah.

## Slide 44
2. Tubular Reactors
Cocok untuk reaksi pada suhu & tekanan tinggi.
3. Fixed Bed Catalitic Reactors (untuk reaksi Heterogen).
4. Fixed Bed non Catalitic Reactors (untuk gas & solid).
5. Fluidized Bed catalitic Reactors (untuk laju perpindahan panas yang besar).
6. Fluidized Bed non Catalitic Reactors
7. Kiln.

## Slide 45
Feed
Heating/Cooling
Product
Stirred Tank with External Heat Exchanger

## Slide 46
Feed
Heating/Cooling
Product
Stirred Tank with Internal Heat Exchanger

## Slide 47
Feed
Heating/Cooling
Product
Stirred Tank with External Heat Exchanger

## Slide 48
Cooling
Feed
Product
Stirred Tank with Reflux for Heat Removal

## Slide 49
PEMILIHAN SEPARTOR
Persoalan “pemisahan” muncul setelah pilihan Reaktor ditetapkan.
Proses pemisahan diperlukan untuk aliran Feed masuk / keluar Reaktor yang dapat berupa campuran Homogen/Heterogen.
  Bila campuran Homogen, dilakukan dengan menambahkan/menciptakan fasa lain dalam sistem.
  Bila campuran Heterogen, dapat langsung dipisahkan.
  Pemisahan campuran heterogen harus dilakukan sebelum homogen.
  Macam – macam pemisahan campuran Heterogen :
  1. Vapour – Liquid 4. Solid - Liquid
  2. Liquid – Liquid 5. Solid - Solid
  3. Solid – Vapour

## Slide 50
Pemisahan Campuran Heterogen
Metode : 1. Settling, Sedimentasi & Clarifier
2. Flotasi
3. Pemisahan Sentrifugal
4. Filtrasi
Settling, Sedimentasi & Clarifier
Proses Setling : Partikel-partikel dipisahkan dari fluida oleh gaya gravitasi yang bekerja pada partikel (partikel padat/tetesan cairan).
Jenisnya : Flash Drum & Gravity - Settler

## Slide 51
Vapour
Ligh Liquid
V – L L - L
Feed Feed
Heave Liquid
Liquid
FLASH DRUM Gravity - Settler

## Slide 52
Fluid
Fluid – Solid
Feed
----------------------
Solid
Gravity - Settler

## Slide 53
Proses Sedimentasi : Suspensi partikel dalam liquid dipisahkan menjadi liquid bening dan slurry dengan kadar solid yang lebih tinggi.
Macam – macam proses sedimentasi :
Menjernihkan liquid (memisahkan solid dan liquid)
Alat : Clarifier & Sedimentation Tank
Memperbesar kadar solid dalam slurry
Alat : Thickeners
Proses Clarifier : Pemisahan Solid – solid.
Campuran solid – solid dipisahkan menurut ukuran dan densitasnya. Pada alat ini, campuran partikel di suspensi dalam fluida (liquid/gas). Alat ini terdiri dari tangki besar yang dibagi dalam beberapa bagian.

## Slide 54
Partikel besar/berat mengendap pada bagian yang dekat dengan lubang pemasukan , sedangkan partikel yang ringan akan mengendap pada bagian yang dekat dengan lubang keluar.
Vapour-Solid Fluid Out
or
Liquid-Solid
Feed
Fine Particles
Coarse Intermediate Particles
Particles

## Slide 55
2. Flotation
Adalah : proses pemisahan gravitasi yang memanfaatkan perbedaan sifat permukaan partikel.
Senyawa kimia yang ditambahkan pada medium flotasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan proses flotasi :
Modifier : untuk mengendalikan pH (misal : Asam, lime, NaOH)
Collector : reagen yang tidak bisa tercampur dengan air (water repellent). Penambahan zat ini supaya partikel padat lebih mudah melekat pada gelembung gas dengan melapisi permukaan partikel padat dengan reagent.
BATUAN
PENGHANCUR
FLOTATION

## Slide 56
c. Activator : mengaktifkan permukaan partikel.
d. Depresant : menurunkan daya lekat partikel.
e. Frother : zat penimbul busa.
3. Pemisahan Sentrifugal
Partikel yang akan dipisahkan dikenakan gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh perputaran melalui suatu sumbu. Gaya sentrifugal ini jauh lebih besar dari gaya gravitasi .
Proses ini digunakan bila perbedaan densitas zat yang akan dipisahkan relatif kecil.
Jenis Alat :
Cyclone (pemisahan solid – gas ; solid – liquid)
Centrifuge (pemisahan Liquid – solid ; Liquid – Liquid)

## Slide 57
4. Filtrasi
Pada proses filtrasi, partikel padat yang tersuspensi dalam liquid atau gas dihilangkan dengan melewatkan campuran melalui medium berpori yang menahan partikel padat dan melewatkan fluidanya.
Ada 2 macam :
Cake Flitration : solid ditahan pada permukaan medium filter. Alat : Bag Filter ; Plate & Frame Filter ; Rotating Drum Filter ; Rotating Belt Filter.
Depth Filtration : solid ditahan dalam medium filter. Alat : Deep Bed Filter ; Sand Filter.

## Slide 58
B. PEMISAHAN CAMPURAN HOMOGEN
Beberapa proses pemisahan :
Distilasi
Absorpsi
Evaporasi
Dryer
DISTILASI
Keuntungan :
Kemampuan untuk menangani kapasitas dengan kisaran yang besar.
Kemampuan untuk menangani konsentrasi umpan dengan kisaran yang besar.
Kemampuan untuk menghasilkan produk dengan kemurnian yang tinggi

## Slide 59
Distilasi tidak cocok untuk kondisi :
Pemisahan bahan dengan BM yang rendah, dan akan lebih baik memakai proses Absorpsi, Adsorpsi, dan Membran gas separator .
Pemisahan bahan dengan BM tinggi & peka terhadap panas.
Pemisahan bahan dengan konsentrasi rendah. Alternatif pilihan memakai Absorpsi & Adsorpsi.
Pemisahan antar kelompok komponen (misal : pemisahan antara camp. Aromatik dengan Alifatik). Alternatif memakai Proses Ekstraksi.
Pemisahan komponen dengan nilai Relative Volatility (α) rendah atau mempunyai titik Azeotrop. Alternatif memakai Distilasi Azeotrop atau Kristalisasi dan Dryer.

## Slide 60
Pemisahan camp.volatile dari suatu campuran tak volatile . Alternatif memakai Evaporasi dan Dryer.
Pemisahan campuran condensable & non condensable. Alternatif memakai kondensasi partial diikuti dengan pemisahan antar fasa.
Pilihan – pilihan yang harus dilakukan pada perancangan kolom distilasi , meliputi :
      Tekanan Operasi
      Reflux ratio
      Kondisi Termal Umpan

## Slide 61
Tekanan Operasi
Bila P operasi makin besar :
Relative volatily turun, sehingga pemisahan semakin sulit.
Panas Laten penguapan turun, sehingga beban reboiler dan kondensor turun.
Densitas uap naik, sehingga diameter kolom distilasi makin kecil.
Suhu reboiler naik (batas max. suhu reboiler ditentukan pada suhu peruraian bahan).
Suhu kondensor naik.

## Slide 62
Reflux Ratio
Untuk Reflux Ratio , terdapat Capital Energy Trade Off.
Bila Reflux Ratio dinaikkan dari nilai Minimumnya, maka jumlah Plate makin sedikit, sehingga Capital Cost turun.
Namun, Energy Cost (Utility Cost) naik karena beban Kondensor dan Reboiler naik.
Bila meninjau kolom Distilasi sebagai unit tersendiri, maka :
R / Rmin yang Optimum adalah < 1,1. Namun sebagian besar perancang tidak memilih nilai < 1,1 dengan pertimbangan faktor keamanan perancangan.

## Slide 63
Bila kolom Distilasi dipadukan dengan jaringan penukar panas , maka : R / Rmin yang optimum tidak sama dengan keadaan bila ditinjau dengan kolom distilasi sebagai unit tersendiri.
Kondisi Termal Umpan
Umpan yang makin dingin akan :
Memperkecil jumlah tray bagian Rectifying, tetapi memperbesar jumlah tray bagian stripping.
Memerlukan panas yang lebih besar pada Reboiler, namun pendinginan yang lebih sedikit dalam kondensor.
Untuk umpan pemisah tertentu : kondisi termal umpan dapat di optimumkan. Namun hal ini dilakukan karena Heat Integration akan merubah kondisi optimal ini. Bisanya kondisi Termal umpan ditetapkan sebagai “ Liquid Jenuh “.

## Slide 64
DISTILASI CAMPURAN YANG MENUNJUKKAN SIFAT AZEOTROP atau RELATIVE VOLATILITY RENDAH
Bila komponen kunci berat dan ringan membentuk Azeotrop, maka untuk pemisahannya tidak bisa dengan distilasi biasa.
Ada beberapa pilihan cara untuk melakukan pemisahan campuran yang menunjukkan sifat-sifat azeotrop, yaitu :
Menggunakan kolom distilasi yang beroperasi pada tekanan yang berbeda. Cara ini dilakukan bila komposisi azeotrop berubah cukup berarti dengan perubahan tekanan.
Penambahan bahan dari luar ke dalam kolom distilasi untuk merubah (memperbesar) relative volatility komponen kunci.
Teknik ini berguna tak hanya bila campuran tak mungkin dipisahkan karena menunjukkan sifat-sifat azeotrop, juga campuran sulit dipisahkan karena relative volatility rendah.

## Slide 65
Teknik Distilasi ini dibagi 2 jenis, yaitu :
Distilasi Ekstraktif, bahan dari luar yang ditambahkan relative tak volatile dan disebut dengan SOLVEN. Dalam campuran ini solven dikeluarkan dari kolom bagian bawah dan tak membuat azeotrop dengan komponen manapun.
Distilasi Azeotrop, bahan dari luar yang ditambahkan relatif volatil dan disebut dengan ENTRAINER. Entrainer ini membentuk Low boiling binary azeotrop dengan salah satu komponen kunci atau membentuk ternary azeotrop dengan komponen kunci.

## Slide 66
ABSORPSI
Sebagai alternatif untuk distilasi bagimpemisahan bahan-bahan dengan BM rendah. Pada operasi Absorpsi, campuran gas dikontakkan dengan pelarut cair yang melarutkan satu atau lebih komponen-komponen dalam campuran gas.
Variabel yang penting dalam operasi Absorpsi :
Liquid Rate , faktor absorpsi komponen-i, L/Ki V menyatakan seberapa mudah komponen-i dapat terserap ke dalam fase liquid , berarti makin besar faktor absorpsi , jumlah plate makin kecil, namun beaya operasi makin besar. Faktor Absorpsi optimal antara 1,2 s/d 2,0 ( biasanya digunakan nilai 1,4 ).
Suhu , makin rendah suhu kelarutan solute makin besar. Hal ini sangat menguntungkan pada kondisi operasi Absorpsi.

## Slide 67
3. Tekanan, makin besar tekanan kelarutan solute makin besar namun biaya operasional makin besar.
C. EVAPORATORS
Macamnya : Single Stage & Multi stage
Ada 3 macam operasi untuk Multi Stage Evaporator
Operasi Forward – Feed
  Pengaliran tanpa pompa
  Dipilih bila produk pekat dan terurai pada suhu tinggi.
Operasi Backward – Feed
  Dipakai untuk produk pekat & sangat viscous.
  Pengaliran antar stage dengan pompa.

## Slide 68
3. Operasi Paralel – Feed
Digunakan apabila umpan dalam keadaan hampir jenuh atau bila dalam aliran produk mengandung kristal-kristal padat.
Ada 3 derajat kebebasan dalam perancangan Evaporator
Level SUHU, dapat diubah dengan memanipulasi P operasi : P operasi rendah, suhu rendah ; P vacuum , stage 1 suhunya rendah dan stage 2 & 3 suhunya makin rendah. Batasan : P relatif kecil, tetapi hasil/produk masih bisa di embunkan dengan air biasa.
Beda suhu antar stage : dimanipulasi dengan luas perpindahan panas.
Aliran panas melalui system, dapat dimanipulasi dengan merubah jumlah stage.

## Slide 69
Catatan :
Penurunan tekanan operasi akan menurunkan level suhu.
Penurunan luas perpindahan panas , akan menaikkan beda suhu antar stage.
Kenaikan jumlah stage akan menurunkan aliran panas melalui system.
Derajat kebebasan yang paling penting adalah pemilihan jumlah stage.
Bila jumlah stage makin banyak, capital cost makin besar, namun energy cost menurun.
Tekanan operasi dipilih sehingga suhu uap pada stage terakhir lebih besar dari pada suhu air / udara ; dan suhu cairan pada stage dengan tekanan tertinggi adalah dibawah suhu steam (hal ini bila tak ada masalah pada peruraian produk).

## Slide 70
Bila terdapat masalah peruraian produk dan masalah fouling factor maka beda suhu harus disebar secara serba sama antara batas atas suhu dan batas bawah suhu.
D. Dryers
Ada 4 jenis pengering yang umum digunakan di Industri :
Tunnel Dryer
Rotary Dryer
Drum dryer
Spray Dryer