## Slide 1
Heat Effect
Heat Effect

## Slide 2: Pendahuluan
Neraca panas: ilmu yang mempelajari kesetimbangan energi pada suatu sistem
Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama thermodinamika
Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat, hanya dapat diubah bentuknya
Manfaat:
Menghitung kebutuhan pemanas
Menghitung kebutuhan pendingin
Untuk desain peralatan perpindahan panas
Menghitung suhu pada aliran keluar peralatan

## Slide 3: Konsep Perhitungan Neraca Panas
Perumusan dari neraca energi suatu sistem mirip dengan perumusan neraca massa.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan neraca panas:
Suatu system dapat berupa sistem tertutup namun tidak terisolasi (tidak dapat terjadi perpindahan massa namun dapat terjadi perpindahan panas
Hanya terdapat satu neraca energi untuk suatu sistem (tidak seperti neraca massa yang memungkinkan adanya beberapa neraca komponen).
Persamaan umum neraca panas
[Energi masuk] – [energi keluar] + [energi yang
terbangkitkan sistem] – [energi yang
terkonsumsi sistem] = [energi terakumulasi dalam sistem]
Untuk sistem yang steady state maka energy terakumulasi dalam sistem = 0

## Slide 4: Reaksi adiabatis
Reaksi adiabatis adalah reaksi yang dijalankan dalam suatu tempat dimana tidak ada panas yang tambahkan atau dihilangkan.
Reaksi adiabatis dijalankan dalam reaktor tanpa pemanas maupun pendingin
Jika reaksi bersifat endotermis (membutuhkan panas) maka reaksi akan menurunkan suhu produk reaktor.
Jika reaksi bersifat eksotermis (menghasilkan panas) maka reaksi akan menaikkan suhu produk reaktor.
Eksotermis  butuh pendingin
Endotermis  butuh pemanas

## Slide 5: Macam-Macam Panas
Panas Sensible: panas karena perubahan suhunya.
Panas Laten: panas karena perubahan fase dengan suhu tetap.
Panas peleburan ( dari fase padat menjadi cair).
Panas sublimasi ( dari fase padat menjadi gas ).
Panas kondensasi ( dari fase gas menjadi cair ).
Panas penguapan (dari fase cair menjadi gas).
Panas reaksi: panas yang dihasilkan atau dibutuhkan pada proses yang melibatkan reaksi kimia
Macam-macam panas reaksi :
Heat of reaction.
Heat of formation.
Heat of combustion.

## Slide 6: Macam-macam peralatan yang dihitung neraca panas
Peralatan tanpa perubahan massa
Heater
Cooler
Heat exchanger
Reboiler
Boiler
Kondensor
Peralatan dengan perubahan massa:
Reaktor
Furnace
Kiln
Evaporator
Kristalisator
Tangki Pengencer
Tangki Pelarut

## Slide 7
Perpindahan panas merupakan unit operasi yang paling banyak dijumpai di industri.
Misal, pembuatan ethylene glycol dengan cara oksidasi terhadap ethylene menjadi ethylene oxide dan selanjutnya dihidrasi menjadi glycol.
Reaksi oksidasi katalitik paling efektif jika dilakukan pada temperatur sekitar 523,15 K (250°C).
Reaktan, yaitu ethylene dan udara, dipanaskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam reaktor.
Untuk merancang preheater, kita harus mengetahui jumlah panas yang harus ditransfer.

## Slide 9
Reaksi pembakaran antara ethylene dengan oksigen dalam tumpukan/bed katalis akan menaikkan temperatur.
Jika temperaturnya melebihi 250C, maka akan terjadi reaksi samping yang tidak diinginkan, yaitu terbentuk-nya CO2.
Oleh karena itu, panas harus terus diambil dari reaktor agar temperaturnya tidak melebihi 250C .
Untuk merancang reaktor, kita harus mengetahui laju perpindahan panas, dan hal ini tergantung pada efek panas yang menyertai reaksi kimia.

## Slide 10
Produk ethylene oxide dihidrasi menjadi glycol dengan cara diabsorpsi dengan air.
Pada proses tsb dilepaskan panas karena perubahan fasa dan proses pelarutan dan juga karena reaksi hidrasi antara ethylene oxide terlarut dengan air.
Akhirnya, glycol dimurnikan dengan cara distilasi, suatu proses penguapan dan kondensasi, yang mengakibatkan terjadinya pemisahan suatu larutan menjadi komponen- komponennya.
Semua efek panas yang penting telah diilustrasikan dengan menggunakan satu contoh proses kimia sederhana di atas.

## Slide 11: PANAS SENSIBEL
Panas sensibel adalah panas yang menyertai perubahan temperatur dari suatu sistem tanpa disertai perubahan fasa, reaksi kimia, dan perubahan komposisi.
Jika sistem berupa suatu senyawa homogen dengan komposisi konstan, maka menurut aturan fasa, keadaan sistem tersebut akan tertentu jika 2 dari sifat-sifat intensifnya sudah tertentu.
U = U(T,V)
 V 
 V  T
 T 
dU    U  dT    U  dV
V
 T
 V 
dU  C dT    U  dV

## Slide 12: dU  C dT    U  dV
V
 V 
 T
Suku kedua ruas kanan akan = 0 jika
Proses berlangsung pada volum konstan, apapun
senyawanya.
U tidak tergantung pada V, bagaimanapun prosesnya. Ini benar untuk gas ideal atau fluida incompressible.
dU = CV dT
T2
U   CV dT
T1
(1)
Untuk proses reversible yang berlangsung pada volum konstan,
T2
Q  U   CV dT
T1

## Slide 13: Enthaply juga dapat dinyatakan sebagai fungsi dari T dan P:
H =H(T,P)
 T
 P
 T   P 
dH    H dT    H dP
P
 T
 P 
dH  C dT    H dP
Suku kedua ruas akan akan = 0 jika
Proses berlangsung pada tekanan konstan, apapun senyawanya.
H tidak tergantung pada P, bagaimanapun prosesnya. Ini
benar untuk gas ideal.

## Slide 14: H   CP dT T1
dH = CP dT
T2
(2)
Untuk sistem tertutup yang mengalami proses reversibel yang berlangsung pada tekanan konstan, dan juga untuk perpindahan panas di dalam alat penukar panas dalam keadaan steady dengan EK dan Ep yang dapat diabaikan, dan WS = 0:
T2
Q  H   CP dT
T1
(3)

## Slide 15: KETERGANTUNGAN CP TERHADAP T
Persamaan (3) dapat diselesaikan jika tersedia hubungan antara CP dan T.
Persamaan empiris yang paling sederhana yang menyata-kan hubungan antara CP dan T adalah:
R
CP  A  BT  CT2  DT2
(4)
2
R
Dengan A, B, C dan D adalah konstanta yang nilainya tergantung
pada jenis senyawa kimia.
Untuk gas ideal:
Cig
2
P  A  BT  CT  DT

## Slide 16: Nilai parameter A, B, C, dan D untuk berbagai macam gas dalam keadaan ideal dapat dilihat pada Tabel C.1.
Untuk gas ideal berlaku:
 1
R R
Cig Cig
V  P
(5)
Sehingga hubungan antara CV dan T mengikuti hubung-an antara CP dan T

## Slide 17: Menentukan Panas Sensible (Cara 1)
A, B, C, D diperoleh dari table
R = konstanta gas
2
 A  BT  CT  DT
T2
Q  H  n Cp.dT
T1
Cpig
R

## Slide 18: Menentukan Panas Sensible (Cara 2)
Q  H  Cpmh (T2  T1 )
2
 (T1  T2 )
(4T
3
1 2
1 2
 T T ) 
2
am
T
TT
D
C
R
Cpig
am
am
 A  BT 

## Slide 19: Contoh:
Tentukan Panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 mol metana dari 260 C menjadi 600 C.
Penyelesaian (Metode 1):
Ubah Temperatur ke dalam K
Lihat data A, B, C, D pada Tabel 4.1 untuk metana
Masukkan data A,B,C dan D ke dalam persamaan polinomial
Integralkan sehingga didapat nilai Q

## Slide 20
T1 = 260 + 273,15 = 533,15 K
T2 = 600 + 273,15 = 873,15 K
Dari Tabel 4.1
A = 1,702
B = 9,081 x 10-3.
C = -2,164 x 10-6.
D = 0
Cp = R (A + BT + CT2 + DT -2)
= 8,314 (1,702 + 9,081 x 10-3 T +
-2,164 x 10-6 T2 + 0)

## Slide 21: Q  Cp.dT
533 ,153
533,152
873,15
533,15
873,15
533,15
873,15
Q  8,314  (1,702  9,081x103T  2,164x106 T 2  0).dT
533,15
2 3
9,081 2,164
6 873,153
3 873,152
x10  x10
Q  8,314(1,702

Q  (8,314)(578,68  2171  370,7)
Q  (8,314)(2378,8)
Q  19788 Joule

## Slide 22: Penyelesaian (Metode 2)
Prosedur:
Tentukan nilai Tam
Hitung Cp
Hitung Q = ΔH

## Slide 23: Tam  (873,15  533,15)/2  703,15 K
3
Cp  (8,314)(6,996)
  2,164x106
Cp  (8,314)(1,702  9,081x103 x703,15
2
(4x703,15  533,15x873,15)  0
1 2
2
R 3 TT
 TT ) 
Cp C
 A  BTam  (4T
am 1 2
D
Q  (8,314)(6,996)(873,15 - 533,15)
Q  19788Joule

## Slide 24: CONTOH SOAL Hitung panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 mol gas metana dari 260 menjadi 600C di dalam suatu proses alir steady yang berlangsung pada tekanan cukup rendah sehingga metana dapat dianggap sebagai gas ideal.
2
PENYELESAIAN
Cig
2
P  A  BT  CT  DT
R
A = 1,702
B = 9,081  103
C =  2,164  106 D = 0
T1 = 260C = 533,15 K
T2 = 600C = 873,15 K

## Slide 25
2
1
T
H  R 
T
ig P
dT
R
C
T2

T1
 R
2
A  BT  CT dT
2
B C

 T1
3  T2


 R  AT  2 T  3 T





1
3 3
2
T  T 
1
2 2
2
T  T  
2 1
 R A T  T  
C 3
B 2
 533,152  
2
 9,081  103 873,152
 8,314 1,792 873,15  533,15 



3
 533,15 
3
  2,164  106 873,153
= 19.778 J/mol
T2
H   CP dT
T1
Q = H  n = 19.778 J/mol  1 mol = 19.778 J

## Slide 26
CONTOH SOAL
Berapa temperatur akhir jika panas sebanyak 0,4  106 (Btu) ditambahkan pada 25 (lb mol) ammonia yang semula berada pada temperatur 500 (F) dalam suatu proses alir steady yang berlangsung pada tekanan 1 (atm)?
PENYELESAIAN
H  Q  0,4  106  16.000 Btu lb mol1 = 37.218 J mol1
n 25
T1  500  459,67  533,15 K
1,8
A = 3,578
B = 3,02  103 C = 0
D =  0,186  105

## Slide 27
T1
P dT
R
T2 Cig
Q  H  R 
 


 dT

1
T2
T
 R  A  BT 
2
T
D
D  T2
1
T
T2
B 2

T 


 R  AT 


T1 
1 



2 2
2 1
T  T  D
B  1
2  T2
1
  T 
 R A T2

 3
3,02  10
2
2
T  533,152  
2
37.218  8,314 3,578 T2  533,15 

 533,15 

 0,186  10  T
2
5  1 1 
2
T
Q  H   CP dT
T1

## Slide 28: Selanjutnya persamaan di atas diubah menjadi:
 6.848,259  0
T2
 0,186  105
1,51  10 3 T2  3,578 T
2 2
atau f(T2) = 0
Persamaan di atas diselesaikan dengan cara iterasi
T2 | f(T2)
1000 | -1.741,66
900 | -2.384,29
1200 | -364,76
1250 | -1,50
1250.2 | -0.04
Jadi T2 = 1250,2 K

## Slide 29:  0,186  105
 6.848,259  0
T2
2
 3,578 T
2
1,51  10 3 T2

 6.848,259




0,186105
1,5110 T2 
T 
3 2
T
3,578
1
2
2

## Slide 30
Untuk reaksi: a A + b B  l L + m M
Panas reaksi standar didefinisikan sebagai perubahan enthalpy jika a mol A dan b mol B pada temperatur T keadaan standar bereaksi membentuk l mol L dan m mol M pada keadaan standarnya pada temperatur T yang sama.
Keadaan standar adalah keadaan tertentu dari suatu spesies pada temperatur T dan pada tekanan, komposisi, dan kondisi fisik tertentu, seperti gas, cair, atau padat.
Gas : zat murni dalam keadaan gas ideal pada 1 bar Cairan/padatan: cairan atau padatan nyata pada 1 bar
2 2
2 2 3 298
 3H  NH H   46.110 J
1N
N2  3H2  2NH3
298
H  92.220 J

## Slide 31
Panas pembentukan standar adalah perubahan enthalpy yang menyertai pembentukan 1 mol suatu senyawa dari elemen-elemen penyusunnya pada keadaan standar.
CONTOH:
2
CO (g) :
C(s) + O2(g)  CO2(g)
f298
CO (g) :
2
C(s) + ½ O (g)  CO (g)
f298
H   393.509 J /mol
H  110.525 J /mol
2
H O(g) :
H2(s) + ½O2(g)  H2O(g)
f298
Panas pembentukan untuk elemen = 0
Panas pembentukan standar dapat digunakan untuk menghitung panas reaksi standar.
2
H (g) :
f298
H   241.818 J/mol
H  0 J

## Slide 32: Misal untuk menghitung panas reaksi dari water-gas shift reaction pada 25C:
CO2(g) + H2(g)  CO(g) + H2O(g)
2
2
2
2
2
Cara menghitungnya adalah: | 
CO (g)  C(s) + O (g) C(s) + ½O2(g)  CO(g) H (g) + ½O (g)  H O(g) | H  393.509 J/mol 298 H  110.525 J/mol 298 H   241.818 J/mol 298
CO2(g) + H2(g)  CO(g) + H2O(g)
298
H  41.166 J/mol

## Slide 33
Panas pembakaran standar adalah perubahan enthalpy yang
menyertai pembakaran 1 mol suatu senyawa.
CONTOH:
C(s) + O2(g)  CO2 (g)
298
CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g)
298
4 2 2 2
298
H  393.509 J mol
H   802.600 J mol
  638.200 J mol
CH O(g) + 1½O (g)  CO (g) + 2H O(g) H
Seperti halnya panas pembentukan standar, panas pembakaran standar juga dapat digunakan untuk menghitung panas reaksi standar.

## Slide 34: H
Reaksi secara umum:
1 A1  2 A2 ...  3 A3  4 A4 ...
i
adalah koefisien stoikiometri reaksi
Konvensi tanda untuk i:
Positif (+) untuk produk
Negatif (-) untuk reaktan
CONTOH:
N2 + 3H2  2NH3
N2  1 H2   3
 2
NH3
i
i
H   i H
(5)

## Slide 35
adalah enthalpy spesies i pada keadaan standar, yaitu sama dengan panas pembentukan standar ditambah dengan enthalpy pada keadaan standar dari semua elemen-elemen penyusunnya.
i
H
Jika sebagai dasar perhitungan diambil enthalpy pada keadaan standar elemen penyusun = 0, maka:
H  H (6)
i fi
Jika pers. (6) ini disubstitusikan ke pers. (5):
i
fi
H   i H
(7)

## Slide 36
Untuk reaksi standar, produk dan reaktan selalu berada pada keadaan standar, yaitu tekanan 1 bar, sehingga enthalpy keadaan standar hanya merupakan fungsi dari temperatur:
dH  C dT
i Pi
Jika dikalikan dengan i :
i dH   C dT
i i Pi
Penjumlahan untuk semua produk dan reaktan:
 i dH    C dT
i i Pi
i i
Karena i konstan maka
(8)


i
 d

i

i



i i
 H
i i
d H
i i
 dH 

## Slide 37:  
 
i i
i i
 C dT
 H 
d
i Pi
Kalau persamaan terakhir digabung dengan pers. (8) maka:

i


H 
i i
 H



i i
 H
dH  d
i
Kalau persamaan terakhir digabung dengan pers. (9) maka:

i


i Pi
 C
P
C 
i
i Pi


 C dT

dH 
P
d H  C dT
Persamaan (5):
Pers. (5) dideferensialkan:
(9)
Jika didefinisikan:
(10)

## Slide 38
i
P i Pi
C    C

2
B T  C T2  D T
i i i
i
i
i
  A
(9)

i

i

i
2
i Di T

i Bi T 
2
i i
 C T
i
i i
  A 
 A  BT  CT2  DT2
 
i
C
Pi
i
P
R
C
R

## Slide 39
Jika pers. (10) diintegralkan:
(11)
P
dH  C dT

H0
0
T
 P
T0
C dT
T
H0
T0
dH0 

 R
T0
P dT
0
T T0
H  H0
R
T C0

R
T0
P dT
0
0
T
T0
H  H
R
T C0
T

298
R
P dT
0
298
0
T
H  H
R
C0

## Slide 40: P dT  

T
T
2
2

T
0
0
  DT dT
  C T
A  B T
R
T C


T0
3
2
T 
D T
T  T 
2 3
B C
  A T 
 AT  T0  


C
B
0
3 3
T0 

 T
 1 1 
T  T  D
0
2 2
T  T 
3
2

## Slide 41
CONTOH SOAL
Hitung panas reaksi standar untuk sintesis metanol pada 800C CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(g)
PENYELESAIAN
Tref = T0 = 298,15 K T = 1073,15 K
H  H  200.660   110.525  90.135 J mol CH OH
0 298 3
i | i | Hf298 | A | 103 B | 106 C | 10-5 D
CH3OH | 1 | – 200.660 | 2,211 | 12,216 | – 3,450 | 0,000
CO | – 1 | – 110.525 | 3,376 | 0,557 | 0,000 | – 0,031
H2 | – 2 | 0 | 3,249 | 0,422 | 0,000 | 0,083
T

298


R
 H
H
P dT
298
T
R
C

## Slide 42
A = iAi = (1) (2,211) + (– 1) (3,376) + (– 2) (3,249) = – 7,663
Dengan cara yang sama:
B = 10,815  10–3
C = – 3,450  10–6
D = – 0,135  105

T
T
2 2

T
0
0
  CT  DT dT
A  B T
P dT  
R
T C


2 3
T0
T 
T  T 
2 3
B C D T
  A T 


T0 

 T
 1 1 
 D
C
B
3
0
3
T  T
2
0
2
T  T 
3
2


 AT  T0  
= – 1.615,5 K
T
P
0
T
T0
dT
R
C
H0  H  R
= – 90.135 + 8,314 (– 1.615,5) = – 103.566 J/mol

298
298
1073
P dT
R
1073C
H0  H  R

## Slide 43
CONTOH
Berapa temperatur maksimum yang dapat dicapai oleh reaksi pem- bakaran gas metana dengan udara yang berlebihan 20%? Udara dan metana masuk ke burner pada temperatur 25C.
PENYELESAIAN
Reaksi: CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O
Basis: 1 mol CH4 yang bereaksi
= – 393.509 + (2) (– 241.818) – (– 74.520) = – 802.625 J
298
H
Asumsi:
Reaksi berlangsung sempurna
Reaksi berlangsung secara adiabatis (Q = 0)
EK dan EP diabaikan
WS = 0
Sehingga H = 0

## Slide 44
Basis: 1 mol CH4 yang dibakar
Mol O2 yang dibutuhkan = 2,0
Mol O2 kelebihan = (0,2) (2,0) = 0,4 Mol O2 total yang masuk = 2,4
Mol N2 yang masuk = (2,4) (79/21) = 9,03
Reaksi: CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O
Neraca massa
 | CH4 | O2 | CO2 | H2O | N2
Masuk | 1,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 9,03
Reaksi | - 1,00 | - 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00
Keluar/Sisa | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 2,00 | 9,03

## Slide 45: NERACA ENERGI
Reaktan pada 1 bar dan 25C:
4
2
N
2
CH 1,00 mol
O 2,40 mol
9,03 mol
Produk pada 1 bar dan T K:
CO2 1,00 mol
H2O 2,00 mol
O2 0,40 mol
N2 9,03 mol
P
H
298
H
Produk pada 1 bar dan 298 K:
CO2 1,00 mol
H2O 2,00 mol
O2 0,40 mol
N2 9,03 mol

## Slide 46
Neraca energi:
H  H  H  0
298 P
P
H adalah panas sensibel untuk menaikkan temperatur produk dari
298,15 K menjadi T K



T
T
i 
i
i
T
P i
0
0
Pi  dT
R
 n C 
R
T C
H  n R  Pi dT  R  





 




 

 
 

  
  
2
 i
i 
T
i
2
 i
i 
i
 i
i 
i
i 
i
dT
n D T
n C T
n B T 
n A 
 R
i i
T0  i

0
 T
 T
3
T
i
2
n A T 

 T 
 1 
 i

  ni Di 


2   i  T3




 ni Ci 
 ni Bi 



 i


 R 
 






 


 
0 
 i








 
i i
3
0
3
0
T  T 
 ni Ci 
T  T 
 i  2 2  i 
2 3
 ni Bi 
0
 i

i i
T  T  
n A 
 R
T
 T
 1 1 
n D
(a)

## Slide 47
ni Ai  (1) (5,457) + (2) (3,470) + (0,4) (3,639) + (9,03) (3,280)
i
= 43,471
Dengan cara yang sama akan diperoleh:
3
ni Bi  9,502  10
i
i
i i
n C  0
 ni Di   0,645  105 i

3 2
P
T  298,15  4,751 10 T  298,152 
43,471
H  8,314 
 
298,15 
 T
 0,645  105  1  1 
Jika dimasukkan ke persamaan untuk HP:
Persamaan neraca energi [persamaan (a)] menjadi:
 802.625  8,314 43,471T  298,15  4,751 103 T2
 298,152 
298,15 

 T

 0,645  105  1  1   0
T = 2066,3 K

## Slide 48:  802.625  8,31443,471T  298,15  4,751 103 T2
 298,152 
298,15 

 T

 0,645 105  1  1   f T  0
T = 1000K  f(T) = - 514… T = 2000K  f(T) = - 34….
Kesimpulan : T > 2000 K

## Slide 49
T | f(T)
500 | -724035
1000 | -514238
2000 | -34588.4
2066 | -143.422
2066.274 | 0.033162

## Slide 50: CONTOH SOAL 4.8

## Slide 51: PENYELESAIAN
Basis:
mol CH4
mol H2O
Reaksi utama:
CH4(g) + H2O(g)  CO(g) + 3H2(g)
(1)
Reaksi samping:
CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)
(2)

## Slide 52: Reaksi (1):
i | i | Hf298 | A | 103 B | 106 C | 10-5 D
CH4 | – 1 | – 74.520 | 1,702 | 9,081 | – 2,164 | 0,000
H2O | – 1 | – 241.818 | 3,470 | 1,450 | 0,000 | 0,121
CO | 1 | – 110.525 | 3,376 | 0,557 | 0,000 | – 0,031
H2 | 3 | 0 | 3,249 | 0,422 | 0,000 | 0,083
CH4(g) + H2O(g)  CO(g) + 3H2(g)

## Slide 53: Reaksi (2):
i | i | Hf298 | A | 103 B | 106 C | 10-5 D
CO2 | 1 | – 393.509 | 5,547 | 1,045 | 0,000 | – 1,157
H2 | 1 | 0 | 3,249 | 0,422 | 0,000 | 0,083
H2O | – 1 | – 241.818 | 3,470 | 1,450 | 0,000 | 0,121
CO | – 1 | – 110.525 | 3,376 | 0,557 | 0,000 | – 0,031
CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)

## Slide 54: CH4 habis bereaksi Misal CO yang bereaksi menurut reaksi (2) adalah x, maka:
 | CH4 | H2O | CO | H2 | CO2
Awal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Reaksi (1) | – 1 | – 1 | 1 | 3 | 0
Reaksi (2) | 0 | – x | – x | x | x
Sisa | 0 | 1 – x | 1 – x | 3 + x | x
Total = (1 – x) + (1 – x) + (3 + 3) + x = 5
Fraksi mol CO =
1  x  0,174
5
x = 0,13

## Slide 55
 | CH4 | H2O | CO | H2 | CO2
Awal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Reaksi (1) | – 1 | – 1 | 1 | 3 | 0
Reaksi (2) | 0 | – 0,13 | – 0,13 | 0,13 | 0,13
Sisa | 0 | 0,87 | 0,87 | 3,13 | 0,13

## Slide 56: H  H  H R 298
P
 H
298 K

## Slide 57: Panas reaksi pada 298 K
1  1 mol426.863 J mol  426.863 J
0
298
H
2  0,13 mol 41.166 J mol  5.351,6 J
0
298
H

## Slide 58
Panas sensibel reaktan (600 K  298 K)

i



 
T0

T


i Pi
 dT
Pi
i 
T
T0 C
i
R
H
R
 n C 
dT  R
R
n R






 




2
 T 
2
0
i 
i
i
i i  0
 R n A T  T 
T
i
2
n B 












 
 
T T
 1 1 
T  T   n D 
n C 
0
i
i i 
3 3
0
i
3
i 
i

## Slide 59: ni Ai  8,642
i | ni | A | 103 B | 106 C | 10-5 D
CH4 | 1 | 1,702 | 9,081 | – 2,164 | 0,000
H2O | 2 | 3,470 | 1,450 | 0,000 | 0,121
n |  | 8,642 | 11,981 | – 2,164 | 0,242
i
i
3
ni Bi  11,98110

6
ni Ci  2,16410
5
ni Di  0,24210

i

i

## Slide 60
  
 8,314 8,642 298  600 

H
R
 11,981 103 2982  6002 
  2,164  106 2983  6003 
Jika dimasukkan ke persamaan untuk HR:
= ………… J


 
298 600 
 0,242 105  1  1 

## Slide 61
Panas sensibel produk (298K  1300K)

i
i 



 
T

T0


i
i Pi
 dT
T0
Pi
T C
P
H
R
 n C 
dT  R
R
n R
 






 





 
2
0
2
i 
i
T  T 
i
2
n B 
0
i
i i 
T  T 
n A
 R












 
 
0
i
i i 
0
3 3
i 
i
T T
 1 1 
T  T   n D  
i
3
n C 

## Slide 62
i | ni | A | 103 B | 106 C | 10-5 D
CO2 | 0,13 | 5,547 | 1,045 | 0,000 | – 1,157
H2O | 0,87 | 3,470 | 1,450 | 0,000 | 0,121
CO | 0,87 | 3,376 | 0,557 | 0,000 | – 0,031
H2 | 3,13 | 3,249 | 0,422 | 0,000 | 0,083
ni Ai  16,847
i
3
ni Bi  3,20310

i
ni Ci  0
i
ni Di  0,18810
5
i

## Slide 63
  
8,314 16,847 1300  298 
 
H
P
 3,203 103 13002  2982 
Jika dimasukkan ke persamaan untuk HP:
= ………… J


 
1300 298 
 0,188  105  1  1 
H  H  H
R 298
P
 H

## Slide 64
CONTOH SOAL
Sebuah boiler menggunakan bahan bakar minyak kualitas tinggi (hanya berisi hidrokarbon) yang memiliki panas pembakaran standar – 43.515 J g-1 pada 25C dengan CO2(g) dan H2O(l) sebagai produk. Temperatur bahan bakar dan minyak masuk ke ruang pembakaran pada 25C. Udara dianggap kering. Gas hasil pembakaran keluar dari boiler pada 300C, dan analisis rata-ratanya adalah (basis kering) 11,2% CO2, 0,4% CO, 6,2% O2 dan 82,2% N2. Berapa bagian dari panas pembakaran yang ditransfer sebagai panas ke boiler?
PENYELESAIAN
Basis: 100 mol gas hasil pembakaran kering: CO2 11,2 mol
CO 0,4 mol
O2 6,2 mol
N2 82,2 mol
Total
100,0 mol

## Slide 65: NERACA O
Masuk:
Masuk sebagai O2 (dalam udara) =
79
21
82,2
= 21,85 mol
Keluar:
Dalam CO2 = 2  11,20
Dalam CO
Dalam O2 sisa = 2  6,20
= 22,40 mol
= 0,40 mol
= 12,40 mol
Total O selain H2O = 35,20 mol
Jadi O yang bereaksi membentuk H2O = 43,7 – 35,2 = 8,5 mol
H2O yang terbentuk = 8,50 mol
Total O yang bereaksi = 22,4 + 0,4 + 8,5 = 31,3 mol
Kesimpulan:
Total O2 yang bereaksi = ½  31,3 = 15,65 mol
Masuk sebagai O (dalam udara) = 2  21,85 mol = 43,7 mol

## Slide 66: CnHm + (n + ¼ m) O2  n CO2 + ½ m H2O

## Slide 67
NERACA C
Keluar:
Sebagai CO2 Sebagai CO
= 11,20 mol
= 0,40 mol
= 11,60 mol
Total
Masuk:
Mol C masuk = mol C keluar = 11,60 mol
NERACA H
Keluar:
Sebagai H2O Masuk:
= 2  8,50 = 17,0 mol
Mol H masuk = mol H keluar = 17,0 mol
KESIMPULAN
Rumus molekul bahan bakar = C11,6H17

## Slide 68: bahan bakar yang masuk adalah
C dan H semuanya berasal dari bahan bakar, sehingga total berat
= (11,60) (12) + (17,0) (1) = 156,2 g
Reaksi pembakaran jika bahan bakar terbakar sempurna membentuk CO2(g) dan H2O(l) adalah:
C11,6H17(l) + 15,85 O2(g)  11,6 CO2(g) + 8,5 H2O(l)
H298 = – 43.515 J/g
Jika semua bahan bakar terbakar sempurna membentuk CO2(g) dan H2O(l) pada 25C, maka panas pembakarannya adalah:
298
H   43.515 J g156,2 g   6.797.040 J

## Slide 69: Analisis hasil pembakaran menunjukkan bahwa pembakaran berlangsung tidak sempurna (karena terbentuknya CO) dan H2O berupa gas bukan cairan.
Reaksi yang terjadi:
C11,6H17(l) + 15,65 O2(g)  11,2 CO2(g) + 0,4 CO(g) + 8,5 H2O(g)
Panas reaksi untuk reaksi tersebut dapat dihitung dengan
menggunakan berbagai panas reaksi yang telah diketahui datanya.

## Slide 70: Reaksi di atas merupakan penjumlahan dari reaksi2 sbb.:
C11,6H17(l) + 15,85 O2(g)  11,6 CO2(g) + 8,5 H2O(l)
8,5 H2O(l)  8,5 H2O(g)
0,4 CO2(g)  0,4 CO(g) + 0,2 O2(g)
C11,6H17(l) + 15,65 O2(g)  11,2 CO2(g) + 0,4 CO(g) + 8,5 H2O(g)
Panas reaksi standar total pada 25C:
298
H   6.797.040  44.0128,5  282.9840,4   6.309.740 J
Ha
Hb
Hc
(a)
(b)
(c)

## Slide 71: H   
Ha = - 6.797.040 J
H2O liquid 
0
f ,298
H2O gas 
0
f ,298
0
b
 H
H  8,5 mol 
Panas laten penguapan = Hvap

## Slide 72
Reaktan pada 1 bar dan 25C:
fuel 152,2 g
O2 21,85 mol
N2 82,20 mol
Produk pada 1 bar dan 300C:
N
2
CO2 11,2 mol
CO 0,4 mol
H2O 8,5 mol
O2 6,2 mol
82,2 mol
P
H


H298
Produk pada 1 bar dan 298K:
CO2 11,2 mol
CO 0,4 mol
H2O 8,5 mol
O2 6,2 mol
N2 82,2 mol

## Slide 73



T
T
i 
i
i
T
P i
0
0
Pi  dT
R
 n C 
R
T C
H  n R  Pi dT  R  







 


 
0 
 i

 




 
 
 
i i
0
3 3
i 
i
0
i 
i
0
 i

i i
T  T 
n C 
T  T 
 i  2 2  i 
2 3
n B 
T  T  
n A 
 R
T
 T
 1 1 
n D
i
i i
n A  384,142
 ni Bi  76,134  103
i
 ni Di   10,0617  105 i
i
i i
n C  0
H  8,314 384,142573,15  298,15 
P


298,15 
 T
 76,134  103 573,152  298,152  0,645  105  1  1 
Jika dimasukkan ke persamaan untuk HP:
= 940.660 J

## Slide 74: H  H  H
298 P
= – 6.309.740 + 940.660 = – 5.369.080 J
Proses pembakaran ini merupakan proses alir tunak dengan:
WS = 0
EK = 0
EP = 0
Maka: H = Q
Q = – 5.369.080 J merupakan panas yang ditransfer ke boiler
Jadi fraksi panas pembakaran yang ditransfer ke boiler adalah:
6.797.040
 5.369.080  100%  79,0%

## Slide 75: 4.32

## Slide 76
Reaksi (2):
CO +
2,75
H2O  CO2 + H2
2,75 2,75 2,75
Reaksi (1):
CH4 + H2O  CO + 3H2 20 20 (17,25 + 2,75) 60
Reaktan:
CH4 = 20 mol H2O = 22,75 mol

## Slide 77
4.29
Methane gas is burned completely with 30% excess air at approximately atmospheric pressure. Both the methane and the dry air enter the furnace at 303.15 K (30°C), and the flue gases leave the furnace at 1773.15 K (1500°C). The flue gases then pass through a heat exchanger from which they emerge at 323.15 K (50°C).
Per mole of methane, how much heat is lost from the furnace, and how much heat is transferred in the heat exchanger?

## Slide 78: HT
Reaktan (T K)
Produk (T K)
Reaktan (298 K)
Produk (298 K)
HR
HP
H298
H merupakan state function  tidak tergantung pada jalannya proses
H  H  H  H
T R 298 P

## Slide 79: H  H  H T R 298
P
 H
Panas sensibel Panas sensibel
Panas reaksi 298 K
T
T
298 298
 i
T
R

R  i 298
 i
R
   
    ni CP dT 
i
    ni CP dT 
i
 CPi dT 

HR   ni

T
 i
T
298
P

P  i 298
 
    ni CP dT 
i
 CPi dT 

HP   ni

T
T
R

P  i 298
 
 i 298

   ni CP dT      ni CP dT 
i i
H  H
T 298
P dT
R
C
T
H  H  R
T 298 
298

## Slide 80: TERIMA KASIH