## Slide 1
ELEKTRONIKA
ANALOG
Pertemuan 2 – Komponen Pasif
Frida Hasana, S.Pd., M.Eng.

## Slide 2
Induktor
1
Ruang Lingkup Materi
Resistor
Kapasitor
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
2
3
Jenis
Kode warna
Kode angka
Kode warna
Kode angka & huruf
Perhitungan

## Slide 3
1. Resistor
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan harga resistor adalah Ohm (Ω)
1 M Ω = 1.000 K Ω = 106 Ω

## Slide 4
1. Resistor: Jenis
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
A. Resistor Tetap
B. Resistor Variabel/Potensiometer
Resistor tetap yaitu resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat atau paduan logam. Nilainya hambatannya ditentukan oleh tebalnya dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral.
a. Resistor tetap
b. Simbol resistor tetap
Resistor besarnya hambatan dapat diubah-ubah. Resistor potensiometer antara lain : Resistor KSN (koefisien suhu negatif), Resistor LDR (light dependent resistor) dan Resistor VDR (Voltage Dependent Resistor)
a. Resistor LDR
b. Simbol resistor variabel

## Slide 5
1. Resistor: Kode Warna
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik
Sebuah resistor dengan 4 gelang. Gelang pertama cokelat, gelang kedua hitam, gelang ketiga orange dan gelang keempat emas. Tentukan nilai tahanan resistor !
Nilai Resistor tersebut :
Gelang 1 (cokelat) = 1
Gelang 2(hitam) = 0
Gelang 3(orange) = 103
Gelang 4 (emas) = 5 % Sehingga nilai tahanan resistor adalah 10 x 103 W ± 5%
atau 10 K W dengan toleransi 5 %

## Slide 6
1. Resistor: Kode Huruf
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
Resistor yang mempunyai kode angka dan huruf biasanya adalah resistor lilitan kawat yang diselubungi dengan keramik/porselin
Arti kode angka dan huruf pada resistor tersebut:
5 W = 5 watt
68 Ω = 68 ohm
J = toleransi ±5%
[ watt ] [ohm] [toleransi]
Huruf yang digunakan untuk menunjukkan toleransi resistor:
F: ±1%
G: ±2%
J: ±5%
K: ±10%
M: ±20%

## Slide 7
2. Kapasitor
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
Kapasitor atau kondensator adalah suatu komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitas kapasitor diukur dalam Farad (F)
1 F = 10-6 μF
Simbol | Singkatan | Nilai dalam Angka
μF | Mikrofarad | 10 -6
nF | Nano-farad | 10 -9
pF | Pikofarad | 10 -12
1 F = 10-9 nF
1 F = 10-12 pF

## Slide 8
2. Kapasitor: Kode Warna
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
Contoh:

## Slide 9
2. Kapasitor: Kode Angka dan Huruf
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
Contoh:
Jawab:
Kapasitor 1500 pF atau 1,5 nF dengan toleransi 5% dan tegangan maksimum 50V.
Contoh:
Jawab:
Kode 104 berarti kapasitor mkm dengan nilai 100nF
Kode J adalah toleransi 5%
Kode 100 adalah 100V

## Slide 10
3. Induktor
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
1 H = 1.000 mH
Induktor adalah komponen elektronik pasif berbentuk kumparan kawat yang menyimpan energi dalam medan magnet saat arus listrik mengalir melewatinya. Fungsi utamanya adalah melindungi peralatan dari lonjakan arus secara tiba-tiba. Induktor berperan juga sebagai beban induktif.
Kapasitas induktor dinyatakan dalam satuan Henry (H)
Induktor Tetap
Induktor Variabel
Simbol
Induktor Tetap
Simbol
Induktor Variabel

## Slide 11
3. Induktor: Perhitungan
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
Kapasitas induktor diberi lambang L, sedangkan reaktansi induktif diberi lambang XL
Dari persamaan (2) jika sumber tegangan AC (V) dan arus (I) diketahui, maka Z dapat dihitung. Dari persamaan (3),
jika R diketahui, maka XL dapat dihitung.
Dari persamaan (1) jika f diketahui, maka L dapat dihitung.
XL = 2 . π . f . L ...................... (1)
di mana:
XL = reaktansi induktif ( ohm)
π = 3,14
f = frekuensi (Hz)
L = kapasitas induktor (H)

## Slide 12
3. Induktor: Perhitungan
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
Suatu induktor diberi sumber tegangan AC 100 Volt. Arus yang mengalir 1 Ampere. Saat diukur dengan Ohmmeter, induktor tersebut berharga 99 ohm. Jika frekuensi sumber 50 Hz, berapakah kapasitas induktansi L ?
Contoh:

## Slide 13
3. Induktor: Perhitungan
Teknik Elektro
FTI - Universitas Jayabaya
Suatu induktor diberi sumber tegangan AC 100 Volt. Arus yang mengalir 1 Ampere. Saat diukur dengan Ohmmeter, induktor tersebut berharga 99 ohm. Jika frekuensi sumber 50 Hz, berapakah kapasitas induktansi L ?
Contoh:

## Slide 14
- END -
Teknik Elektro
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Jayabaya