## Slide 1: Modul TRK 1 ke  1 TEKNIK REAKSI KIMIA I kuliah ke  1
IR. LUBENA, M.T
DASAR KINETIKA

## Slide 2: Sistem Penilaian
Penilaian terdiri dari :
✓ Presentasi | 5
✓ Tugas | 5
✓ UTS | 20
✓ UAS | 20
✓ Aktifitas Partisipatif | 25
✓ Hasil Proyek (Project Based | 25
Nilai Total | 100

## Slide 3: Kriteria Nilai Berdasarkan SK Rektor No. 50 Tahun 2019
Batasan Nilai
Nilai ≥ 80 = A bobotnya 4
80 ≤ Nilai < 85 = A- bobotnya 3,75
75 ≤ Nilai < 80 = B+ bobotnya 3,25
70 ≤ Nilai < 75 = B bobotnya 3
65 ≤ Nilai < 70 = B- bobotnya 2,75
60 ≤ Nilai < 65 = C+ bobotnya 2,25
55 ≤ Nilai < 60 = C bobotnya 2
45 ≤ Nilai < 55 = D bobotnya 1
Nilai < 45 = E bobotnya 0

## Slide 4: Materi & Pokok Bahasan…
Menjelaskan tentang :
Definisi Kinetika Kimia
Fungsi Kinetika
Kecepatan Reaksi & Konstanta Laju Reaksi
Molekularitas & Orde Reaksi
K;lasifikasi Reaksi

## Slide 5: Materi & Pokok Bahasan…
Definisi Kinetika Kimia :
Kinetika kimia adalah : ilmu yang mempelajari kecepatan reaksi kimia secara kuantitatif serta faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia tersebut.

## Slide 6: DEFINISI REAKSI KIMIA
1. Pengertian Kinetika Kimia
Pada kinetika kimia selain mempelajari kecepatan reaksi juga mempelajari :
c. Pengaruh variabel-variabel pada kecepatan reaksi.
b. Menentukan konstanta kecepatan reaksi
a. Mekanisme reaksi, yaitu perubahan struktur atom dalam molekul zat

## Slide 7: FUNGSI KINETIKA KIMIA
a. Menentukan/membuktikan mekanisme reaksi kimia.
b. Mengumpulkan data percobaan untuk kecepatan reaksi
c. Mengkorelasikan data percobaan secara matematis
d. Merancang reactor
e. Menetapkan kondisi operasi, cara pengontrolan dan alat-alat bantunya.

## Slide 8: Definisi Kecepatan Reaksi
Yang dimaksud dengan kecepatan reaksi adalah : Perubahan mol zat yang bereaksi menjadi produk dalam satu satuan waktu r = f ( T, P, C )
Yang dimaksud dengan kecepatan reaksi adalah : Perubahan mol zat yang bereaksi menjadi produk dalam satu satuan waktu 𝑟=𝑑𝑐/𝑑𝑡 r = f ( T, P, C )
Kecepatan untuk liquid merupakan hubungan antara t & c (konsentrasi) yg diperoleh berdasarkan :
a. Hasil statistik data2 eksperimental
b. Mekanisme reaksi
- = k ( T )
a. Hasil statistik data2 eksperimental
b. Mekanisme reaksi
- 𝑟_(𝐴 ) = k ( T ) 𝐶_𝐴^𝑎 𝐶_𝐵^𝑏
Kecepatan untuk liquid merupakan hubungan antara t & c (konsentrasi) yg diperoleh berdasarkan :

## Slide 9: Mencari Persamaan Kecepatan Reaksi
Untuk mencari persamaan kecepatan reaksi ini tergantung pada jenis & klasifikasi reaksi yg terjadi yaitu :
1. Untuk reaksi homogen :
2. Untuk reaksi heterogen :
a. Berdasarkan satuan massa zat padat → padat – fluida
b. Berdasarkan satuan luas antar permukaan
Untuk mencari persamaan kecepatan reaksi ini tergantung pada jenis & klasifikasi reaksi yg terjadi yaitu :
1. Untuk reaksi homogen : 𝑟_𝑖=(𝑚𝑜𝑙 𝑖 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘)/((𝑣𝑜𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎) (𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢))
2. Untuk reaksi heterogen :
a. Berdasarkan satuan massa zat padat → padat – fluida
𝑟_𝑖=(𝑚𝑜𝑙 𝑖 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘)/((𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛) (𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢))
b. Berdasarkan satuan luas antar permukaan
𝑟_𝑖=(𝑚𝑜𝑙 𝑖 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘)/((𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛) (𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢))

## Slide 10: Mencari Persamaan Kecepatan Reaksi
2. Untuk reaksi heterogen :
c. Berdasarkan volume padatan
d. Berdasarkan satuan volume reaktor
Kecepatan reaksi yg menyatakan banyaknya reaktan yg bereaksi diberi tanda – ( )
2. Untuk reaksi heterogen :
c. Berdasarkan volume padatan
𝑟_𝑖=(𝑚𝑜𝑙 𝑖 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘)/((𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛) (𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢))
d. Berdasarkan satuan volume reaktor
𝑟_𝑖=(𝑚𝑜𝑙 𝑖 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘)/((𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟) (𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢))
Kecepatan reaksi yg menyatakan banyaknya reaktan yg bereaksi diberi tanda – ( 𝑟_𝑖)

## Slide 11: Kontanta Kecepatan Reaksi & Orde Reaksi
Kontanta kecepatan reaksi adalah : Konstanta yg menyatakan hubungan antara waktu (T) dengan konsentrasi (c)
K =
Satuan k tersebut digunakan untuk reaksi orde n
Molekularitas :
Adalah jumlah molekul atau atom2 yg terlibat didalam reaksi :
a. Reaksi Elementer (sederhana)
b. Reaksi kompleks.
Kontanta kecepatan reaksi adalah : Konstanta yg menyatakan hubungan antara waktu (T) dengan konsentrasi (c)
K = 〖(𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢)〗^(−1) 〖(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖)〗^(1−𝑛)
Satuan k tersebut digunakan untuk reaksi orde n
Molekularitas :
Adalah jumlah molekul atau atom2 yg terlibat didalam reaksi :
a. Reaksi Elementer (sederhana)
b. Reaksi kompleks.

## Slide 12: ORDE REAKSI
Yang dimaksud dengan orde reaksi adalah :
Bilangan yang menyatakan derajat ketergantungan laju reaksi pada konsentrasi reaktan.
a. Untuk reaksi elementer : maka orde reaksi = koefisien reaksi
a A + b B → p P + r R maka kecepatan reaksinya adalah - = k
b. Untuk reaksi kompleks : maka orde reaksi ≠ koefisien reaksi
a A + b B → p P + r R maka kecepatan reaksinya adalah - = k

## Slide 13: KLASIFIKASI REAKSI
MOLEKULARITAS
Molekularitas suatu reaksi adalah :
Jumlah molekul zat peraksi dalam persamaan reaksi elementer (reaksi sederhana) yang harganya selalu merupakan bilangan bulat 1, 2 atau 3.
Untuk reaksi reversibel, bila reaksi kekanan bukan reaksi elementer, maka reaksi kekiri juga bukan reaksi elementer.
Ciri-ciri persamaan elementer adalah :
Persamaan reaksinya stokhiometri
tidak sesuai dengan stokhiometri reaksi, maka reaksi tersebut pasti bukan merupakan reaksi elementer.

## Slide 14: KLASIFIKASI REAKSI
KLASIFIKASI REAKSI
1. Berdasarkan Fase
a. Reaksi homogen, yaitu : reaksi dengan zat pereaksi dan zat hasil reaksi fasenya sama yaitu fase cair atau fase gas.
b. Reaksi heterogen, yaitu : reaksi dengan zat pereaksi dan zat hasil reaksi fasenya berbeda/berlainan, misal :
 Reaksi antara fase gas dengan fase padat.
 Reaksi antara fase gas dengan fase cairan.
 Reaksi antara fase cairan dengan fase padatan.

## Slide 15: KLASIFIKASI REAKSI
3. Ditinjau Dari Katalisatornya
1. Reaksi berkatalis yang terdiri dari :
Reaksi katalis homogen, yaitu jika antara reaktan produk dan katalisator mempunyai fase yang sama.
Reaksi katalis heterogen, yaitu jika antara reaktan produk dan katalisator mempunyai fase yang tidak sama.
2. Reaksi Non Katalitis

## Slide 16: KLASIFIKASI REAKSI
5. Berdasarkan Mekanisme
Berdasarkan mekanisme maka reaksi dibagi menjadi :
Reaksi irreversibel (tidak bolak balik)
Reaksi reversibel (bolak balik)
Reaksi paralel
Reaksi seri
Reaksi seri – paralel
Reaksi rantai
Reaksi polimerisasi

## Slide 17: KLASIFIKASI REAKSI
6. Ditinjau Dari Tingkat Reaksi / Orde Reaksi
Berdasarkan orde reaksi maka reaksi digolongkan atas :
a. Reaksi orde satu atau disebut reaksi unimolekuler
b. Reaksi orde dua atau disebut reaksi bimolekuler yang terdiri atas reaksi dengan reaktan yang sama dan reaksi dengan reaktan yang berbeda.
c. Reaksi orde tiga disebut juga reaksi triple molekuler.
7. Berdasarkan Molekularitas
Berdasarkan molekularitasnya reaksi dibedakan menjadi :
a. Reaksi elementer
b. Reaksi kompleks.

## Slide 18: Daftar Pustaka,,
1. Levenspiel, O “ Chemical Reaction Engineering “ John Wiley & Sons, New York, 1977.
2. Smith J. M. , “Chemical Engineering Kinetics “ Mc. Graw Hill , Koguska, LTD. , Tokyo 1981.
3. Stanley M. Wallas, “ Reaction Kinetics For Chemical Engineering “Mc. Graw Hill Book Company, New York.
4. Literature2 lain tentang Kimia Teknik Reaksi Kimia

## Slide 19: The End…
Thank you for your attention……