## Slide 1: MATERI PERTEMUAN 11
REAKTOR RAP
SERI - PARALLEL
Ir. LUBENA, M.T.
Copyright FTI-UJ

## Slide 2: Apa yang akan dipelajari hari ini?
RAP Single: Review
RAP Seri/Paralel
RAP Multitube
Copyright FTI-UJ

## Slide 3: PLUG FLOW REACTOR: GRAPHICAL
Sebuah reaksi homogen fase gas A  3R berlangsung pada 215OC, memiliki persamaan laju reaksi sbb:
Tentukan
space-time yang diperlukan agar konversi 80% terhadap A (dimana umpan terdiri dari 50% A dan 50% inert) Reaksi berlangsung pada 215OC dan 5 atm (dimana CAo = 0.0625 mol/liter).
Volume reactor jika 10 mol/detik umpan
Copyright FTI-UJ

## Slide 4: Diagram proses:
Untuk stoikiometri pada kasus ini: terdapat 50% inert maka:
dua volume gas umpan akan menghasilkan empat volume gas produk yang terkonversi sempurna; dengan demikian
Copyright FTI-UJ

## Slide 5: Persamaan untuk plug flow reactor adalah :
Kasus ini akan diselesaikan dengan cara grafis sbb:
𝐴0
dxA
τ = 𝐶 න
−𝑟𝐴
Subtitusikan nilai persamaan laju dan CA, maka
τ = 𝐶𝐴0 න
dxA
𝐴0
𝑘𝐶1/2(
1 − 𝑋
𝐴
1 + 𝜀𝐴𝑋𝐴
)1/2
=
𝐶𝐴01/2
𝑘
න(
1 + 𝑋𝐴
Copyright FTI-UJ
1 − 𝑋𝐴
)1/2𝑑𝑋𝐴

## Slide 6
X | 1 + 𝑋𝐴 (1 − 𝑋 ) 𝐴 | 1 + 𝑋𝐴 ( )1/2 1 − 𝑋𝐴
0 | 1 | 1,000
0,2 | 1,5 | 1,225
0,4 | 2,3 | 1,528
0,6 | 4 | 2,000
0,8 | 9 | 3,000
Tinggi rata-rata kurva = 1,75
maka luas area di bawah kurva adalah
= (1,75)(0,8) = 1,4
τ =
1
(0,065)2
10−2
1,4 = 35,69 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
10 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑉 = 𝑥35,69 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
0,065 𝑚𝑜𝑙/𝐿
= 5491,25 𝐿
Copyright FTI-UJ

## Slide 7: PLUG FLOW REACTOR: INTEGRAL
Sebuah reaksi homogen fase gas Dekomposisi Pospin berlangsung pada 649OC first-order
Tentukan
Volume plug flow reactor pada kondisi operasi 649°C dan 460 kPa dimana konversi reaksi 80% terhadap umpan 40 mol/jam phosphine murni
Copyright FTI-UJ

## Slide 8: Diagram proses:
Untuk reaksi fase gas pada PFR orde satu maka:
𝜀 =
7 − 4
4
= 0,75
mol
Copyright FTI-UJ
𝐹𝐴0 = 40 jam
𝑘 = 10/𝑗𝑎𝑚

## Slide 9: Dari persamaan gas ideal menentukan CA0
Subtitusikan semua data ke persamaan Volume, maka:
𝐴0
𝑅𝑇
𝑃𝐴0
𝐶 = =
460.000 𝑃𝑎
𝑚3
(8,314 𝑃𝑎. 𝑚𝑜𝑙. 𝐾)(922 𝐾)
= 60 𝑚𝑜𝑙/𝑚3
𝑉 =
40 𝑚𝑜𝑙/𝑗𝑎𝑚
𝑚𝑜𝑙
(10/𝑗𝑎𝑚)(60 𝑚3 )
= 0,148 𝑚3 = 148 𝐿
1
1 + 0,75 𝑙𝑛 0,2 − 0,75 0,8
Copyright FTI-UJ

## Slide 10: Plug Flow Reactors in Series/Parallel
𝑉𝑖 = න dxA
𝐹0 −𝑟𝐴
𝐹0
𝑖=1
𝑁
𝑉 𝑉𝑖 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3+. . . +𝑉𝑁
= ෍ =
𝐹0 𝐹0
Untun N reactor seri maka,
= න
𝑋0=0
𝑋1
𝑑𝑋
−𝑟
𝐴
+ න
𝑋1
𝑋2
𝑑𝑋
−𝑟
𝐴
+ ⋯ + න
𝑋𝑁−1
𝑋𝑁
𝑑𝑋
−𝑟
𝐴
= න
0
𝑋𝑁
𝑑𝑋
−𝑟
𝐴
Oleh karena itu, beberapa PFR yang dirangkai seri dengan volume total V memberikan konversi yang sama dengan satu PFR volume V.

## Slide 11
Untuk reaktor aliran sumbat yang dihubungkan secara
paralel atau kombinasi seri parallel:
dapat dianggap bahwa keseluruhan sistem sebagai reaktor pipa tunggal yang volumenya sama dengan volume total masing-masing unit jika umpan didistribusikan sedemikian sehingga aliran-aliran fluida mempunyai komposisi yang sama. Jadi, untuk reaktor
paralel V/F atau  harus sama untuk setiap aliran
paralel.

## Slide 14: PFR Multitube
Sebuah reactor Alir pipa digunakan untuk menghasilkan 200 juta kg etilen pertahun (1 Tahun 360 hari) dengan proses cracking etana. Reaksi adalah reaksi ireversibel dan elementer fase gas. Ingin dicapai konversi 85 % terhadap etana. Reaktor beroperasi isotermal pada 1200K dan tekanan 6 atm, jika harga k adalah
0,072/det. dan R = 8,314 𝑃𝑎.
𝑚3
𝑚𝑜𝑙.𝐾
.
Tentukan volume total reaktor
jika digunakan : tube 1½ in. SN 80 dengan panjang tube 40 ft berapa jumlah tube yang digunakan
Reaksi: C2H6  C2H4 + H2

## Slide 15: SOLUTION:
Untuk PFR reaksi orde 1:
𝐴0
dxA
𝑉 = 𝐹 න
−𝑟𝐴
Reaksi fase gas
𝐴0
𝑉 = 𝐹 න
dxA
−𝑟
𝐴
𝐴0
𝑉 = 𝐹 න(
1 + 𝜀𝑋
𝐴
1 − 𝑋𝐴
)𝑑𝑋
𝐴
Hasil integrasi:

## Slide 16: SOLUTION:
Menentukan kMol produk :
m = 200 x 106 kg/tahun x 1th/360 hari x 1 hari/24 jam x 1 jam/60 menit x 1 menit/60 detik x kg/menit x 1kmol/28 kg = 0,2296 kmol/detik
Dari reaksi: mol C2H6 bereaksi = mol C2H4 hasil.
Menentukan Laju Mol umpan etana umpan (FA0)
Laju Mol C2H6 mula2 = C2H6 bereaksi/fraksi konversi
= 0,2296 / 0,85 = 0,2702 kmol/detik = FA0
𝜀 =
2 − 1
1
= 1
Reaksi: C2H6  C2H4 + H2

## Slide 17: SOLUTION:
0,072
𝜀 = 1; 𝑘 = detik ;
𝐹𝐴0 = 0,2702kmol/detik
Inventarisir data
𝑃𝐴0
𝐶𝐴0 = 𝑅𝑇 =
6 𝑥 1,01 𝑥 105 𝑃𝑎
𝑚3
𝑚𝑜𝑙
= 60,74
𝑚3
(8,314 𝑃𝑎. 𝑚𝑜𝑙. 𝐾)(1200 𝐾)
= 0,06074 𝑘𝑚𝑜𝑙/𝑚3
Menghitung Volume PFR:
0,2702 kmol/detik
𝑉 = 0,072
𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥0,06074 𝑘𝑚𝑜𝑙/𝑚3
1
[ 1 + 1 𝑙𝑛 1 − 0,85 − 0,85]
= 181,91 𝑚3

## Slide 18: Mengitung jumlah tube
Dari table untuk pipa SN 80; 1½ in. , maka A pipa = 0,011876 ft2
Menghitung volume per pipa
𝑉𝑡 = 𝐴. 𝐿 = 0,011876𝑓𝑡2 x 40 ft =0,475 𝑓𝑡3
𝑉 = 181,91 𝑚3 = 6424,091𝑓𝑡3
Menghitung Jumlah Pipa
0,475 𝑓𝑡3
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑝𝑎 = 6424,091𝑓𝑡3 = 13524buah

## Slide 19: Tabel Pipa SN 80

## Slide 20: THANK
Copyright FTI-UJ