## Slide 1: MATERI PERTEMUAN 3
MATA KULIAH: TEKNIK REAKSI KIMIA II
Ir. LUBENA, M.T.

## Slide 2: Apa yang akan dipelajari hari ini?
Reaktor Pipa Batch Fase GAS
  Menentukan t (residence time)
  Menentukan Volume reactor
Soal Tugas

## Slide 3: Menghitung waktu reaksi
𝑅𝑇 Untuk gas ideal: 𝑉 = 𝑛𝐴0. 𝑃
untuk kasus 𝑅, 𝑇, dan 𝑃 konstan, berlaku
=
𝐴0 𝐴
𝑉 𝑛 (1+𝑋 )
𝑉𝑜
𝑛𝐴0
atau 𝑉 = 𝑉0(1 + 𝑋𝐴)
𝑡 = 𝑘 . 𝑛
𝐴 𝐴0
Menghitung t untuk reaksi orde 2 fase gas:
𝑋𝐴
𝑉0 1 + 𝑋𝐴 𝑑𝑋𝐴
𝐴
(1 − 𝑋 )2
Hasil Integrasi:
𝑉0
𝑡 = 𝑘 . 𝑛
𝐴 𝐴0
ln 1 − 𝑋𝐴
2
+ 1 − 𝑋
𝐴
− 2

## Slide 4
CONTOH SISTEM REAKSI FASE GAS
Reaksi fase gas A  B + C dilangsungkan dalam 10 L (V) reactor batch isothermal pada 25 oC tekanan tetap. Reaksi orde 2 terhadap A dengan kA= 0,023 L/mol/s. Tentukan waktu yang diperlukan untuk konversi 75% dari 5 mol A.

## Slide 5: Penyelesaian:
𝑡 = 𝑘 . 𝑛
𝐴 𝐴0
0
Pers untuk menentukan waktu reaksi fase gas orde 2:
𝑋𝐴
𝑉0 1 + 𝑋𝐴 𝑑𝑋𝐴
𝐴
(1 − 𝑋 )2
𝑡 =
𝑉0
𝑘𝐴. 𝑛𝐴0
𝐴
ln 1 − 𝑋 +
2
1 − 𝑋𝐴
− 2
Sehingga diperoleh:
4,61
𝑡 = 10𝐿 𝑥 = 400.87 𝑠
0,023𝐿𝑚𝑜𝑙−1𝑠−1𝑥5.0 𝑚𝑜𝑙

## Slide 6: Menentukan model persamaan laju reaksi Fase Gas

## Slide 7: Soal Kinetika untuk Fase Gas
1. Gas murni A (CA0 = 100 mmol/liter) diumpankan ke reaktor kontinyu (V = 0,1 liter) dimana 2A  P. untuk laju umpan berbeda diperoleh data sebagai berikut:
Tentukan laju persamaan untuk reaksi tersebut di atas.
Run | 1 | 2 | 3 | 4
V0, lit/menit | 0,167 | 0,05 | 0,02 | 0,008
CAf, mmol/lit | 85,7 | 66,7 | 50 | 33,4

## Slide 8: Menentukan laju reaksi jika k sudah diketahui

## Slide 9: SOAL
2. Reaksi fase gas antara methane (A) dan sulfur (B) berlangsung pada 600°C dan 101 kPa dalam sebuah reactor pipa, reaksi menghasilkan Karbondisulfida dan Hidrogen sulfida. Reaksi orde dua dengan kB= 12 m3/mole/h. Mol metana dan sulfur umpan 23,8 dan 47,6 mol, berturut-turut, maka tentukan:
Residence time (menit).
Volume (V) yang diperlukan untuk mencapai konversi 18% terhadap metana

## Slide 10
3. Reaksi dekomposisi fase gas: A  B + 2 C
berlangsung dalam sebuah reaktor batch bervolume-tetap. Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dari percobaan.
Nomor run percobaan | CA0 (mol/L) | Half-life, t½ (menit) | T (oC)
1 | 0,025 | 4,1 | 100
2 | 0,0133 | 7,7 | 100
3 | 0,0100 | 9,8 | 100
4 | 0,050 | 1,96 | 100
5 | 0,075 | 1,30 | 100
6 | 0,025 | 2,0 | 110
Berdasarkan data-data tersebut, tentukan besarnya:
orde reaksi dan konstanta kecepatan reaksinya!

## Slide 11
4. Dimerisasi fase-gas trifluorochloroethylene (CF2=CFCl) berlangsung dalam reaktor batch bervolume-tetap pada suhu 440oC. Mula-mula hanya terdapat trifluorochloroethylene murni. Data-data berikut diperoleh melalui percobaan:
Dengan menggunakan asumsi gas ideal untuk perilaku gas-gas dalam sistem reaksi, maka :
Tentukan persamaan kinetika reaksi tersebut di atas! Gunakan model persamaan kinetika reaksi dalam,
bentuk hukum pangkat (-rA = k C n)

## Slide 12
TERIMA KASIH