## Slide 1
CRUDE OIL DISTILLATION
Ir. Achmad Fauzi, S.T, M.M (K3L)
NOVEMBER, 2025

## Slide 2
Jakarta, 1995
APA ITU CRUDE OIL ?

## Slide 3
APA ITU CRUDE OIL ?

## Slide 4
CRUDE OIL ?
Campuran kompleks yang terdiri senyawa Hidrokarbon, dan impuritiesnya (Organik dari Sulfur, Oksigen, Nitrogen dan senyawa-senyawa yang mengandung logam)
APA ITU CRUDE OIL ?

## Slide 5
Karakteristik dan Klasifikasi Crude
Crude oil yang masuk ke kilang punya karakteristik fisik dan kimia yang berbeda-beda.
Parameter utama yang menentukan kualitas dan kemudahan pengolahannya adalah densitas (SG / API), kadar air, kadar garam, dan kandungan sulfur
Specific Gravity
Perbandingan berat jenis suatu fluida terhadap air pada temperatur referensi tertentu.
Kenapa 60◦F (15,6 ◦C)?
Karena itu adalah standar internasional API untuk pengukuran densitas minyak.
Pada suhu ini, perubahan volume akibat pemuaian/penyusutan masih minimal, sehingga hasilnya stabil
Parameter | Penjelasan Operasional
SG 60/60°F | Menentukan kategori berat–ringan crude. Jika terlalu tinggi → crude berat, heat duty meningkat.
Water Content (%vol) | Air berlebih bisa terbawa ke kolom dan menyebabkan overpressure.
BS&W (%vol) | Basic Sediment & Water, menunjukkan kebersihan crude.
CRTC (ppm) | Kandungan karbon residu total; mempengaruhi kecenderungan fouling.
Salt (ptb) | Garam tinggi → korosi di furnace & overhead. Dikontrol di desalter.
Sulfur (ppm) | Menentukan sifat korosif & emisi SO₂. Butuh perawatan corrosion inhibitor.

## Slide 6
PERALATAN PENDUKUNG UTAMA
Storage/Tank
Pump
Heat Exchanger/Heater
Desalter
Furance/ Fired Heater
Distillation Colomn
Fin-Fan/Cooler

## Slide 8
PRE-TREATMENT
WATER DRAINING
Proses ini melibatkan pemisahan air bebas (free water) yang terkandung dalam bahan baku.
Pemisahan dilakukan dengan perbedaan specific gravity di mana air yang lebih berat berada ke dasar tangki dan dapat dikeluarkan secara bertahap
DESALTING
Proses ini digunakan untuk menghilangkan garam-garam anorganik (seperti natrium klorida) yang terlarut dalam air yang tersuspensi di dalam Crude Oil

## Slide 9
WATER DRANING, WHY?
memastikan hanya minyak yang masuk ke sistem proses — bukan airnya !
FUNGSI UTAMA
Membuang free water yang mengendap di dasar tangki.
Menurunkan water content sebelum crude dikirim ke CDU.
Mengurangi beban pemisahan di Desalter.
Mencegah water slug tiba-tiba masuk ke pompa feed.
Mengapa perlu?
Air di dasar tangki bisa bercampur garam (NaCl, MgCl₂, CaCl₂).
Bila ikut terbawa → meningkatkan salt content & risiko korosi di downstream.
Air juga meningkatkan beban pemanasan & mempercepat fouling di heat exchanger.

## Slide 10
KASUS WATER CARRY DI DESALTER
Dalam operasi normal, crude yang sudah di-drain masuk ke desalter untuk pemisahan air & garam sisa
P >8 kg/cm²
Investigasi menunjukkan adanya air terbawa (water carry) dari desalter menuju furnace dan kolom
kenaikan tekanan abnormal di kolom distilasi

## Slide 11
APA ITU WATER CARRY?
Kondisi ketika air hasil pemisahan tidak seluruhnya turun sebagai brine, melainkan ikut terbawa bersama crude keluar dari desalter
Biasanya terjadi karena:
Water draining di TANK tidak masksimal.
Wash water berlebih.
Efektivitas medan listrik menurun.
Crude berat (SG tinggi, asphaltene tinggi).

## Slide 12
MEKANISME TERJADINYA WATER CARRY?
Crude & wash water bercampur → membentuk emulsi di mix valve.
Medan listrik di desalter seharusnya membuat air turun (coalescence)
Tapi emulsi terlalu stabil → droplet kecil tidak sempat turun
emulsi
emulsi
emulsi
emulsi
emulsi
emulsi
emulsi
emulsi
Level interface naik → sebagian air ikut terbawa ke crude outlet

## Slide 13
Dampak Water Carry terhadap Sistem CDU
Air menguap di Furnace
P >8 kg/cm²
Umpan Feed
Potensi korosi di overhead (karena HCl dari air + garam).
Furnace duty meningkat (panas terserap uap air).

## Slide 14
STRATEGI MITIGASI
Kurangi proporsi crude yang dicurigai memiliki water tinggi.
Stop sementara wash water injection.
Pertahankan operasi desalter & injeksi chemical.
Tunggu sistem stabil (water settling alami).
Setelah tekanan normal → wash water diaktifkan bertahap
Demulsifier = Memecah emulsi crude-oil
A: 18.00 %
B : 3.16 %
C : 11.03 %
D : 3.01 %
E : 0.08 %
F: 12.52 %
G : 2.08 %
F :47.28 %
G: 0.31 %
H : 0.94 %
I: 1.60 %
Anti-Foulant = Anti deposit

## Slide 15
TERIMAKASIH