## Slide 1
Konsep & Teori: Tumpuan dan Struktur Sederhana Statis Tertentu
Mekanika dan Kekukatan Material :
PERTEMUAN 5
Novriyanti, S.T., M.T.

## Slide 2
Tujuan Pembelajaran
Pemahaman Konsep
Memahami prinsip dasar tumpuan dan struktur statis tertentu
Keterampilan Analitis
Mampu menganalisis struktur secara mekanis
Aplikasi Praktis
Menerapkan konsep dalam pemecahan masalah nyata

## Slide 3
Definisi Dasar Tumpuan
Pengertian Tumpuan
Tumpuan adalah elemen struktur yang berfungsi sebagai penahan gaya dan reaksi.
Fungsi Utama
Menjaga kestabilan struktur dengan menahan gaya eksternal yang bekerja.
Prinsip Keseimbangan
Tumpuan memastikan struktur tetap seimbang saat menerima berbagai beban.

## Slide 4
Jenis-Jenis Tumpuan
Tumpuan Sendi (Pin/Hinge)
Memungkinkan rotasi namun tidak ada translasi. Sering digunakan pada sambungan struktur.
Tumpuan Rol (Roller)
Memungkinkan rotasi dan translasi horizontal. Sering ditemukan pada jembatan.
Tumpuan Jepit (Fixed)
Tidak memungkinkan rotasi maupun translasi. Memberikan kekakuan maksimal pada struktur.

## Slide 5
Karakteristik Setiap Jenis Tumpuan
Jenis Tumpuan
Reaksi Gaya Horizontal
Reaksi Gaya Vertikal
Reaksi Momen
Sendi (Pin)
Ya
Ya
Tidak
Rol (Roller)
Tidak
Ya
Tidak
Jepit (Fixed)
Ya
Ya
Ya

## Slide 6
Penentuan Reaksi Pada Tumpuan
Identifikasi Beban
Tentukan semua gaya eksternal yang bekerja pada struktur
Terapkan Persamaan
Gunakan hukum keseimbangan: ƩF=0, ƩM=0
Hitung Reaksi
Selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai reaksi tumpuan
Verifikasi
Pastikan semua persamaan keseimbangan terpenuhi

## Slide 7
Pengertian Struktur Sederhana Statis Tertentu
Definisi Struktur
Sistem rangka yang tersusun dari elemen-elemen mekanis dan dirancang untuk menerima beban.
Contoh: balok, rangka, portal, dan truss.
Pengertian Statis Tertentu
Struktur dimana reaksi dapat dihitung hanya dengan persamaan keseimbangan statis.
Tidak memerlukan informasi tentang sifat material atau deformasi.

## Slide 8
Ciri Struktur Statis Tertentu
Jumlah Reaksi = Jumlah Persamaan
Jumlah reaksi sama dengan persamaan keseimbangan yang tersedia
Solusi Tunggal
Memiliki solusi unik untuk setiap reaksi tumpuan
Tidak Ada Reaksi Ganda
Tidak terjadi redundansi dalam sistem reaksi

## Slide 9
Persamaan Dasar Keseimbangan
ƩFx = 0
Jumlah gaya horizontal sama dengan nol (keseimbangan arah-x)
ƩFy = 0
Jumlah gaya vertikal sama dengan nol (keseimbangan arah-y)
ƩM = 0
Jumlah momen terhadap titik sama dengan nol (keseimbangan rotasi)

## Slide 10
Jenis Struktur Sederhana
Struktur Kompleks
Kombinasi beberapa struktur sederhana
Balok Overhang
Balok dengan ujung yang menggantung melampaui tumpuan
Kantilever
Balok dengan satu ujung jepit dan satu ujung bebas
Balok Sederhana
Balok dengan dua tumpuan di kedua ujungnya

## Slide 11
Contoh Struktur Statis Tertentu I: Balok Sederhana
Konfigurasi Umum
Terdiri dari satu tumpuan sendi di satu ujung dan tumpuan rol di ujung lainnya.
Free Body Diagram
Menggambarkan semua gaya eksternal dan reaksi pada struktur.
Contoh Perhitungan
Menggunakan persamaan keseimbangan untuk menentukan reaksi tumpuan.

## Slide 12
Contoh Struktur Statis Tertentu II: Kantilever
1
Karakteristik Utama
Memiliki satu ujung terjepit (fixed) dan satu ujung bebas tanpa tumpuan.
2
Reaksi Tumpuan
Tumpuan jepit menghasilkan dua reaksi gaya dan satu momen.
3
Aplikasi Praktis
Sering digunakan pada balkon, tangga, crane, dan struktur menggantung.
4
Perhitungan
Lebih sederhana karena hanya ada satu tumpuan dengan reaksi yang jelas.

## Slide 13
Contoh Struktur Statis Tertentu III: Balok Menyiku
Identifikasi Geometri
Struktur berbentuk L dengan sudut 90° yang sering digunakan pada rangka atap.
Analisis Keseimbangan
Gunakan persamaan keseimbangan untuk seluruh struktur dan untuk tiap segmen.
Perhitungan Reaksi
Hitung reaksi tumpuan dengan memperhatikan arah gaya yang bekerja.
Verifikasi Hasil
Pastikan seluruh sistem dalam keadaan seimbang setelah perhitungan.

## Slide 14
Analisis Gaya dalam Struktur Sederhana
Free Body Diagram (FBD) merupakan langkah kunci dalam menganalisis struktur. FBD menunjukkan semua gaya yang bekerja dan titik-titik tumpuan.

## Slide 15
Langkah-langkah Analisis Struktur
Gambar FBD
Buat diagram yang menampilkan seluruh gaya eksternal dan reaksi tumpuan.
Tentukan Persamaan
Tulis persamaan keseimbangan berdasarkan FBD yang telah dibuat.
Hitung Reaksi
Selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai reaksi pada setiap tumpuan.
Tentukan Gaya Dalam
Hitung gaya dalam seperti momen, gaya geser, dan gaya aksial.

## Slide 16
Studi Kasus 1: Balok Sederhana dengan Beban Terpusat
Posisi (m)
Gaya Geser (kN)
Momen Lentur (kN·m)

## Slide 17
Studi Kasus 2: Kantilever dengan Beban Merata
30 kN/m
Beban Merata
Intensitas beban yang diterapkan sepanjang balok
75 kN
Reaksi Vertikal
Gaya yang dihasilkan pada tumpuan jepit
187.5 kN·m
Momen Maksimum
Terjadi pada titik tumpuan jepit

## Slide 18
Perhitungan Kekuatan Material (Dasar)
Tegangan Normal
σ = F/A (Gaya / Luas Penampang)
Tegangan akibat gaya tarik atau tekan yang bekerja pada struktur.
Tegangan Geser
τ = V/A (Gaya Geser / Luas Penampang)
Tegangan akibat gaya yang bekerja sejajar dengan penampang.
Tegangan Lentur
σ = My/I (Momen × Jarak / Inersia)
Tegangan akibat momen lentur yang menyebabkan deformasi.

## Slide 19
Contoh Aplikasi dalam Teknik Sipil dan Mesin
Jembatan
Struktur balok sederhana dan kantilever untuk menahan beban kendaraan.
Rangka Baja
Kombinasi struktur sederhana untuk membentuk bangunan tinggi.
Rangka Kendaraan
Struktur yang mentransfer beban dan menahan tekanan saat bergerak.
Struktur Atap
Rangka statis tertentu untuk mendistribusikan beban ke dinding.

## Slide 20
Kesimpulan & Penutup
Konsep Fundamental
Pemahaman tumpuan dan struktur statis sangat penting dalam desain teknik.
Basis Pengetahuan
Materi ini menjadi dasar untuk mata kuliah lanjutan dan aplikasi praktis.
Aplikasi Luas
Konsep-konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang teknik mekanikal dan sipil.