## Slide 1
Elemen Mesin II :
Pertemuan 5
PEGAS
N
Ir. Novriyanti, S.T., M.T.

## Slide 2
Apa Itu Pegas?
Definisi
Elemen elastis yang menyimpan energi mekanik ketika diberi beban dan mengembalikannya saat beban dilepas.
Fungsi Utama
Menyimpan dan melepaskan energi mekanik secara terkendali dalam sistem.
Prinsip Kerja
Memberikan gaya balik proporsional terhadap deformasi yang dialami.
Hukum dasar Pegas
F = kx

## Slide 3
Jenis-Jenis Pegas (1)
Pegas Ulir Tarik
Dirancang untuk menerima gaya tarik. Memiliki kait di kedua ujungnya.
Aplikasi: pengatur pintu, mainan pegas.
Pegas Ulir Tekan
Dirancang untuk menerima gaya tekan. Ujungnya biasanya datar.
Aplikasi: suspensi mobil, katup mesin, ballpoint.
Pegas Ulir Torsi
Bekerja dengan menyimpan dan melepaskan energi torsi.
Aplikasi: klip kertas, penjepit jemuran, engsel pintu.

## Slide 4
Jenis-Jenis Pegas (2)
Pegas Daun
Terdiri dari beberapa lapisan baja tipis. Sering digunakan pada suspensi kendaraan berat.
Pegas Piringan
Berbentuk piringan cekung. Dapat disusun seri atau paralel untuk mengatur kekakuan.
Aplikasi Pegas Piringan
Digunakan pada rem, kopling, dan aplikasi tekanan tinggi lainnya.

## Slide 5
Pegas Batang Torsi
Batang panjang yang bekerja dengan prinsip puntiran. Digunakan pada suspensi kendaraan tertentu.
Pegas Karet
Terbuat dari karet atau elastomer. Sangat baik meredam getaran dan mengisolasi suara.
Pegas Udara
Menggunakan udara bertekanan dalam wadah tertutup. Populer pada suspensi kendaraan mewah.

## Slide 6
Material Pegas
Baja Pegas
Material paling umum dengan kandungan karbon tinggi (0,5-1,0%) untuk ketahanan deformasi.
Stainless Steel
Digunakan untuk lingkungan korosif atau aplikasi medis dan makanan.
Paduan Khusus
Inconel dan titanium untuk aplikasi temperatur tinggi atau kebutuhan berat ringan.

## Slide 7
Properti Penting Pegas (1)
k
Kekuatan Pegas
Diukur dalam N/mm, menunjukkan gaya yang dibutuhkan untuk defleksi tertentu.
σ
Tegangan Ijin
Batas aman tegangan material pegas dalam pemakaian normal.
E
Modulus Elastisitas
Ukuran kekakuan material, vital dalam perhitungan defleksi.

## Slide 8
Properti Penting Pegas (2)
Tegangan Ijin (MPa)
Batas Kelelahan (MPa)
Grafik di atas menunjukkan hubungan antara siklus pembebanan dengan tegangan ijin dan batas kelelahan material pegas.

## Slide 9
Aplikasi Pegas (1)
Otomotif
Suspensi, katup mesin, sistem kopling, dan rem.
Manufaktur
Mesin perkakas, sistem otomasi, peralatan presisi.
Elektronik
Sakelar, konektor, dan mekanisme penjepit.
Transportasi
Sistem suspensi kereta api dan peredam getaran jembatan.

## Slide 10
Aplikasi Pegas (2)
Peralatan Medis
Pegas presisi untuk peralatan bedah dan kursi roda.
Rumah Tangga
Kasur pegas, sofa, dan klip penjepit.
Aerospace
Sistem peredam getaran dan mekanisme deployment.
Mainan
Berbagai mainan anak seperti kotak kejutan dan pistol mainan.

## Slide 11
Perhitungan Dasar Pegas Ulir (1)
Parameter
Simbol
Rumus
Gaya Pegas
F
F = k·x
Tegangan Geser
τ
τ = (8·F·D)/(π·d³)
Defleksi Pegas
δ
δ = (8·F·D³·n)/(G·d⁴)
Kekakuan Pegas
k
k = (G·d⁴)/(8·D³·n)
Dimana: D = diameter rata-rata pegas, d = diameter kawat, n = jumlah lilitan aktif, G = modulus geser.
Tegangan Rata rata = Tm = Tamx + Tmin/2, Teg Bolak Balik Tm = Tmax – Tmin /2
Tegangan ijin: σ

## Slide 12
Perhitungan Dasar Pegas Ulir (2)
Pemilihan Dimensi Awal
Tentukan diameter kawat (d), diameter pegas (D), dan jumlah lilitan (n).
Perhitungan Kekakuan
Hitung kekakuan pegas dengan rumus k = (G·d⁴)/(8·D³·n).
Evaluasi Tegangan
Hitung tegangan dengan faktor koreksi Wahl: K = (4C-1)/(4C-4)+0.615/C.
Verifikasi Desain
Bandingkan tegangan yang terjadi dengan tegangan ijin material.

## Slide 13
Desain Pegas: Pertimbangan Penting
Kebutuhan Fungsional
Gaya dan defleksi yang dibutuhkan aplikasi
Batasan Fisik
Ruang yang tersedia dan keterbatasan dimensi
Lingkungan Operasi
Suhu, kelembaban, dan ketahanan korosi
Aspek Ekonomis
Biaya material dan proses manufaktur

## Slide 14
Kegagalan Pegas
Kelelahan (Fatigue)
Retak akibat beban siklik berulang
Korosi
Degradasi material akibat reaksi kimia dengan lingkungan
Overload
Deformasi permanen akibat beban melebihi batas elastis
Relaksasi
Penurunan gaya pegas akibat creep pada suhu tinggi

## Slide 15
Studi Kasus 1: Desain Pegas Suspensi Mobil
1
Identifikasi Parameter
Berat kendaraan: 1500 kg, frekuensi alami yang diinginkan: 1 Hz.
2
Perhitungan Kekakuan
k = m(2πf)² = 375 kg/mm per roda untuk osilasi vertikal.
3
Pemilihan Material
Baja pegas ASTM A231 dengan kekuatan tarik 1600 MPa.
4
Desain Dimensi
d = 15 mm, D = 120 mm, n = 8 lilitan, panjang bebas = 350 mm.

## Slide 16
Studi Kasus 2: Pegas Katup Mesin
Analisis Kebutuhan
Gaya pegas harus mencukupi untuk menutup katup pada 6000 RPM. Gaya minimal 300 N saat terpasang.
Frekuensi operasi: 50 Hz (untuk mesin 6000 RPM).
Tantangan Desain
Pegas harus tahan suhu tinggi (hingga 150°C). Memerlukan ketahanan fatigue untuk siklus 10⁸.
Ruang terbatas dalam kepala silinder membatasi dimensi.
Solusi Teknis
Material: Baja pegas paduan Cr-Si dengan perlakuan shot-peening untuk meningkatkan fatigue life.
Desain: Pegas ulir conical untuk menghindari resonansi.

## Slide 17
Perawatan dan Inspeksi Pegas
Inspeksi Visual
Periksa retak permukaan
Deteksi korosi
Cek deformasi permanen
Pengujian Kekuatan
Tes kompresi/tarik
Bandingkan dengan spesifikasi
Ukur tinggi bebas
Perawatan Preventif
Pelumasan berkala
Lindungi dari korosi
Hindari overload

## Slide 18
Inovasi dalam Teknologi Pegas
Material Cerdas
Pegas dari paduan shape memory alloy (SMA) yang dapat kembali ke bentuk asli setelah deformasi dan pemanasan.
Memungkinkan pegas dengan karakteristik yang dapat berubah sesuai kondisi operasi.
Optimasi Topologi
Desain pegas dengan bantuan komputer untuk distribusi material optimal.
Menciptakan bentuk non-konvensional dengan kinerja lebih baik dan berat lebih ringan.
Pegas Adaptif
Pegas dengan kekakuan yang dapat disesuaikan secara elektronik.
Aplikasi pada suspensi kendaraan pintar dan peralatan presisi adaptif.

## Slide 19
1. Pegas Tekan
Parameter Geometri Utama:
  d = diameter kawat
  D = diameter Rata Rata pegas
  n = jumlah lilitan aktif
  N = jumlah lilitan total
  Lo = free length
  P = pitch (jarak antar lilitan)
  Konstanta Pegas (k)
  k = Gd^4 / 8D^3n
  G = modulus Geser (Baja Pegas 79-82 Gpa)
  Tegangan Geser (t)
  t = ((8FD) / (phi d^3)) x Kw
  Kw = (4C -1 / 4C-4) + (0.615 /C)
2. Pegas Tarik
Initial Tension (Fo)
F = Fo + K X
3. Torsion Spring
M = Ed^4 / 10.8 Dn
Tegangan
Teg = 32M D/ phi d^3
4. Pegas Daun
Teg = 6FL/nbt^2
Konstanta Pegas
k = nbt^3E/6L^3
5. Pegas Seri dan Paralel
Seri 1/Kt=1/k1+1/k2+dst
Paralel kt = k1+k2 +dst
Standar JIS dan ASTM
ASTM A313 = Stainless Spring wire
JIS G4314 = Stainless Spring wire

## Slide 20
Contoh Soal Perancangan Pegas Tekan
Pegas Tekan
dik :
Beban Operasi = 300N
Defleksi = 25mm
Material ASTM A228 (G=79GPa)
Teg Geser Izin = 600MPa
Spring Index C = 8
Dit:
Tetukan d, D, n, t, Lo
Jwb:
1. k = F/x =300/25 = 12N/mm
2. K = Gd^4/8D^3n
D= c.d = 8d
k = Gd^4/8(8d)^3n
8(8d)^3 = 8^3 x d^3 = 512 d^3
8(8d)^3= 8 x512d^3 = 4096d^3
K = G/4096nd^2
12=79000/4096nd^2
Nd^2= 79000/49152
=====Nd^2=1.607====
n = 1.607
d = 4mm
n=1.607/16 = 0.10
d = 2mm
n=1.607/4 = 0.40
d = 1mm
n=1.607/1 =1.6 = 2
D = 8mm
3. t= (8FD/phi d^3) Kw
1107+0.076
=1.18
t = (8(300)(8)/3.14(1)^3 ) 1.18
T = (19200/3.14 ) 1.18
=6970 x 1.18
=8224 MpA
ASTM A228
UTS = 3000 Mpa
tizin = 600- 1000 Mpa

## Slide 21
CONTOH SOAL!!!!
1
Sebuah pegas memiliki konstanta pegas k=200N/m. Jika pegas tersebut ditarik dengan gaya sebesar F=50N, hitunglah:
Pertambahan panjang pegas (Δx).
Energi potensial pegas yang tersimpan.
2
Dua buah pegas disusun seperti berikut:
Pegas pertama memiliki konstanta k1​=300N/m.
Pegas kedua memiliki konstanta k2​=600N/m.
Kedua pegas tersebut disusun:
Secara seri.
Secara paralel.
Hitunglah konstanta pegas pengganti (ktotal​) untuk setiap susunan.
3
Teknologi pegas terus berkembang dengan material dan metode baru.

## Slide 25
Terimakasih……

## Slide 26
Pegas Udara = hukum gas ideal dan sifat elastisitas udara
F =A x P (gaya yang dihasilkan pegas)
P x V = n x R x T (tekanan berbanding terbalik dengan volume)
Difleksi = Gaya, difleksi dan karakteristik pegas
F = Keff x difleksi
difleksi = hukum hooke = F/k

## Slide 27
Sebuah truk berat memiliki sistem suspensi yang menggunakan pegas dengan konstanta pegas k=50.000N/m. Saat truk melewati jalan bergelombang, sistem suspensinya tertekan sejauh x=0,15m. Tentukan:
Gaya yang diberikan oleh pegas untuk menahan beban truk.
Energi potensial yang tersimpan dalam pegas saat suspensi tertekan.
Jika massa truk adalah m=10.000kg, apakah gaya pegas cukup untuk menahan berat truk? (Asumsikan percepatan gravitasi g=9,8m/s2). -
Dik: k= 50.000 N/m
X = 0,15 m
M = 10.000 lg
G = 9,8 m/s^2
Gaya pegas – Hk Hooke F = kx; 7.500 N
E = ½ kx^2 = 562 J
3. W = mg

## Slide 28
Sebuah pegas piringan digunakan dalam sistem kopling kendaraan berat. Pegas ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:
Konstanta pegas efektif (k): 200.000N/m,
Tebal pegas (t): 5mm
Diameter luar (Do​): 150mm
Diameter dalam (Di​): 100mm
Modulus elastisitas material (E): 200×109Pa,
Poisson's ratio (ν): 0,3.
Ketika pegas ditekan oleh beban aksial sebesar F=50.000N, deformasi (δ) terjadi pada pegas. Tentukan:
Deformasi pegas (δ) menggunakan persamaan teoritis untuk pegas piringan.
Energi potensial yang tersimpan dalam pegas saat ditekan.
Tegangan maksimum (σmax​) yang terjadi pada pegas akibat beban tersebut.
Deformasi = F/k = 0,25 m
U = ½ x F x Deformasi….. J
Teg Max
A = phi/d (Do^2-Di^2)
Teg Max 50.000/ A =… Mpa

## Slide 29
Soal
Kendaraan ringan menggunakan system suspense dengan pegas ulir tekan, pegas dibuat dari baja paegas dengan modulus geser:
G = 79 Gpa
Dik :
d kawat pegas = 12 mm
D rata rata pegas = 90 mm
n Jumlah Lilitan = 8
Pegs menerima beban siklik
F min = 1200N
Fmax = 3200 N
Ultimate tensile strength
Sut= 1500 Mpa
Endurance Limit
Se= 650 Mpa
Dit:
Konstanta Pegas
Deformasi Max Pegas saat menerima beban max
Tegangan Geser Maksimum dan Minimum pegas
Tegangan Rata Rata
Tegangan Alternating

## Slide 30
Deformasi pegas (δ) menggunakan persamaan teoritis untuk pegas piringan.
Energi potensial yang tersimpan dalam pegas saat ditekan.
Tegangan maksimum (σmax​) yang terjadi pada pegas akibat beban tersebut.
Konstanta pegas efektif (k): 200.000N/m,
Tebal pegas (t): 5mm
Diameter luar (Do​): 150mm
Diameter dalam (Di​): 100mm
Modulus elastisitas material (E): 200×109Pa,
Poisson's ratio (ν): 0,3.

## Slide 31
Sebuah pegas daun digunakan pada suspensi truk dengan spesifikasi sebagai berikut:
Jumlah daun (n): 10,
Panjang total pegas (L): 1,2m,
Lebar setiap daun (b): 50mm=0,05m,
Tebal setiap daun (t): 8mm=0,008m,
Modulus elastisitas material (E): 200×109Pa,
Beban terpusat di tengah pegas (W): 20.000N.
Tentukan:
Defleksi maksimum (δmax​) di tengah pegas.
Tegangan maksimum (σmax​) yang terjadi pada pegas.
Konstanta pegas efektif (k) dari sistem pegas daun ini.

## Slide 32
Jumlah daun (n): 10,
Panjang total pegas (L): 1,2m,
Lebar setiap daun (b): 50mm=0,05m,
Tebal setiap daun (t): 8mm=0,008m,
Modulus elastisitas material (E): 200×109Pa,
Beban terpusat di tengah pegas (W): 20.000N.
Tentukan:
Defleksi maksimum (δmax​) di tengah pegas.
Tegangan maksimum (σmax​) yang terjadi pada pegas.
Konstanta pegas efektif (k) dari sistem pegas daun ini.