## Slide 1
Elemen Mesin II: Pertemuan 6
Transmisi Daya & Speed Ratio

## Slide 2
Konsep Dasar Transmisi Daya
Definisi
Transmisi daya mekanik adalah sistem yang mentransfer energi dari satu komponen ke komponen lain dalam mesin.
Fungsi
Fungsi utamanya adalah menyalurkan daya dari sumber penggerak ke beban kerja yang dituju.
Peran
Menjadi jembatan vital dalam mengatur torsi, kecepatan, dan arah putaran mesin.

## Slide 3
P=Torsi x w kec sudut
P = 2phinT/60

## Slide 4
Klasifikasi Transmisi Daya
Transmisi Mekanik
Menggunakan komponen fisik seperti roda gigi, sabuk, rantai untuk menyalurkan daya.
Transmisi Hidrolik
Memanfaatkan fluida bertekanan untuk menyalurkan daya dari satu titik ke titik lain.
Transmisi Elektrik
Menggunakan energi listrik untuk transfer daya antar komponen.

## Slide 5
Transmisi Daya: Roda Gigi (Gears)
Roda Gigi Lurus
Gigi sejajar dengan poros. Mentransmisikan daya antar poros yang sejajar.
Roda Gigi Miring
Gigi membentuk sudut dengan poros. Beroperasi lebih halus dan dapat mentransmisikan beban lebih besar.
Roda Gigi Kerucut
Mentransmisikan daya antara poros yang berpotongan. Umumnya digunakan pada diferensial mobil.

## Slide 6
Transmisi Daya: Sabuk (Belt Drive)
Sabuk datar cocok untuk transmisi daya rendah. V-belt memiliki kapasitas beban lebih tinggi dengan slip minimal.
Timing belt memiliki gigi presisi untuk sinkronisasi sempurna. Material sabuk bervariasi dari karet hingga komposit berkekuatan tinggi.

## Slide 7
Transmisi Daya: Rantai (Chain Drive)
Roller Chain
Paling umum digunakan pada sepeda dan sepeda motor. Terdiri dari pin, roller, dan plate.
Silent Chain
Memiliki profil gigi mirip roda gigi. Beroperasi lebih senyap dengan kapasitas beban tinggi.
Inverted Tooth Chain
Digunakan untuk aplikasi presisi tinggi seperti timing system pada mesin.

## Slide 8
Transmisi Daya: Kopling (Coupling)
Flexible Coupling
Menyerap getaran dan mengakomodasi ketidaksejajaran
Rigid Coupling
Menghubungkan poros secara kaku tanpa slip
Fluid Coupling
Menggunakan fluida untuk transfer daya

## Slide 9
Transmisi Daya: Poros (Shafts)
Poros Transmisi
Mentransmisikan torsi dan putaran antar komponen
Poros Spline
Memiliki alur untuk koneksi yang dapat bergeser aksial
Poros Kardans
Menghubungkan poros dengan sudut tidak sejajar
Poros Hollow
Ringan dengan kekakuan torsional tinggi

## Slide 10
Sistem Penggerak: Kombinasi Beberapa Elemen
Transmisi Mobil Manual
Integrasi roda gigi, kopling, poros dengan rasio berbeda untuk mengubah kecepatan dan torsi.
Sistem Konveyor
Kombinasi motor, sabuk, dan roller untuk memindahkan material dengan kecepatan konstan.
Turbin Angin
Mengkonversi putaran lambat blade menjadi putaran tinggi untuk generator melalui gearbox.

## Slide 11
Konsep Perbandingan Kecepatan (Speed Ratio)
Definisi Speed Ratio
Perbandingan kecepatan input terhadap output
Rumus Dasar
Speed Ratio = ω₁/ω₂ = n₁/n₂
Aplikasi Desain
Menentukan ukuran komponen transmisi

## Slide 12
Speed Ratio pada Roda Gigi
Rumus speed ratio pada roda gigi: i = N₁/N₂ = T₂/T₁, di mana N adalah kecepatan putaran dan T adalah jumlah gigi.

## Slide 13
Speed Ratio pada Transmisi Sabuk
Diameter Pulley
Ukuran pulley menentukan rasio kecepatan
Rumus Dasar
D₁ × n₁ = D₂ × n₂
Variasi Sabuk
Sabuk terbuka vs. silang mempengaruhi arah putaran

## Slide 14
Speed Ratio pada Transmisi Rantai
1:1
Rasio Sama
Sprocket dengan jumlah gigi sama
1:2
Reduksi Kecepatan
Sprocket output lebih besar dari input
2:1
Peningkatan Kecepatan
Sprocket input lebih besar dari output
Rumus speed ratio: i = n₁/n₂ = Z₂/Z₁, di mana Z adalah jumlah gigi sprocket. Efisiensi transmisi rantai mencapai 97%.

## Slide 15
Aplikasi Praktis dan Analisa Efisiensi
Jenis Transmisi
Efisiensi
Aplikasi Utama
Roda Gigi
94-98%
Otomotif, Mesin Presisi
Sabuk
90-96%
HVAC, Mesin Ringan
Rantai
95-97%
Sepeda, Conveyor
Kopling
98-99%
Sistem Poros

## Slide 16
Contoh Soal
Gear Ratio:
Z1 = 20 gigi
N1 = 1200 rpm
Z2 = 60 gigi
N1/n2 = z2/z1
1200/n2 = 60/20
N2 = 400rpm

## Slide 17
Contoh Soal
Kopling gesek digunakan untuk meneruskan daya 15 HP, pada 3000 r/min. Jika digunakan plat tunggal dengan dua sisi menjadi bidang kontak efektif (both sides of the plate effective), tekanan aksial 0,9 kg/cm2 dengan tekanan maksimum dibagian dalam.
Tentukan dimensi bidang gesek yang diperlukan. Asumsikan diameter luar bidang gesek 1,4 x diameter dalam, μ = 0,3 dengan uniform wear

## Slide 18
1. Konversi Daya dari HP ke Watt
Daya yang diberikan adalah 15 HP . Konversi daya dari HP ke Watt menggunakan rumus:
P(Watt)=P(HP)×746
= 15 x 746
= 11.190 watt
2. Hitung Kecepatan Sudut (ω)
Kecepatan putaran mesin adalah 3000 r/min . Konversi kecepatan sudut (ω ) ke rad/s menggunakan rumus:
ω=2πN/60
= 2.3,14.3000/60
= 314 rad/s
3. Hubungan Antara Daya, Torsi, dan Kecepatan Sudut
Daya (P) dapat dihubungkan dengan torsi (T) dan kecepatan sudut (ω) menggunakan rumus:
P=T⋅ω​
T=?
T = 11.190/314 = 35.64 Nm
4. Luas Bidang Gesek Efektif
Plat tunggal dengan dua sisi efektif berarti ada dua bidang gesek. Luas total bidang gesek efektif (Atotal​) dapat dihitung menggunakan luas lingkaran:
Atotal​=2⋅π⋅(Dluar^2​−Ddalam^2​​)/4 = asumsikn = dluaar= 1.4 x Ddalam

## Slide 19
5. Hubungan antara Torsi, Tekanan Aksial, dan Luas Gesek
Torsi (T) juga dapat dihubungkan dengan tekanan aksial (p), koefisien gesekan (μ), dan luas gesek efektif (Atotal​) menggunakan rumus:
T=μ⋅p⋅Atotal​⋅rmean​
Tmean = (Dluar+Ddalam)/4
6. Substitusi Nilai yang Diketahui
Diketahui:
T=35.64Nm
μ=0.3
p=0.9kg/cm2=0.9×9.81N/cm2=8.829N/cm2=88290N/m2
T=μ⋅p⋅Atotal​⋅rmean​
35.64 = 0.3 x 88290 x Atotal x rmean

## Slide 20
7. Ekspresikan Atotal​ dan rmean​ dalam Ddalam​
Dari asumsi:
Dluar​=1.4⋅Ddalam​
Atotal = 2 x phi x ((((1.4xddlm)^2) – Ddlm^2)/4)
= 2 x phi x (1.96xddlm^2-ddlm^2)/4)
= 2 x phi x (0.96 x ddlm^2) / 4
= 2 x phi x 0.24 x ddlm^2
= 0.48 phi x Ddlm^2
rmean = (Dluar + Ddlm) / 4
=1.4⋅Ddalam​ + Ddlm / 4
=2.4 ddalam/ 4
= 0.6 ddlm
8. Substitusi Atotal​ dan rmean​ ke Persamaan Torsi
T=μ⋅p⋅Atotal​⋅rmean​
35.65=0.3⋅88290⋅(0.48π⋅Ddalam2​)⋅(0.6⋅Ddalam​)
= ????
9. Hitung dimeter luar
10. Verivikasi Luas Gesek