## Slide 1: DFMA
KAMPAS REM
subject
Tugas 1_ELEMEN MESIN i_Reg malam_nama_nim

## Slide 2
Kampas rem berfungsi untuk menghasilkan gaya gesek terhadap cakram (disc) atau tromol (drum) sehingga kendaraan dapat melambat atau berhenti. Komponen utama:
Backing plate (pelat dasar baja)
Friction material (bahan gesek komposit)
Adhesive layer (perekat)
Shim / anti-noise layer (peredam suara, opsional)
Rivet atau bonding (pengikat material)

## Slide 3
Aspek | Desain Awal | Perbaikan DFM | Dampak
Bentuk pelat dasar (backing plate) | Pelat dibuat dari baja dengan banyak lekukan kompleks. | Simplifikasi bentuk pelat menjadi lebih simetris dengan radius seragam. | Mengurangi waktu pemotongan dan pembentukan stamping.
Proses produksi pelat dasar | Menggunakan dua tahap: stamping → machining. | Hanya stamping presisi dengan cetakan progresif. | Mengurangi biaya dan waktu proses.
Material gesek (friction material) | Campuran disiapkan manual dengan proses cetak tekan dan sinter. | Gunakan press mold otomatis dengan pengendalian tekanan dan suhu untuk hasil homogen. | Konsistensi kualitas meningkat dan reject menurun.
Lapisan perekat (adhesive) | Diterapkan secara manual dengan kuas. | Diganti dengan spray atau roller coating otomatis. | Distribusi perekat lebih seragam dan efisien.
Proses sintering / curing | Waktu lama dan tidak seragam. | Gunakan oven konveyor berpengendali suhu otomatis. | Peningkatan throughput dan keseragaman produk.

## Slide 4
Aspek | Desain Awal | Perbaikan DFA | Dampak
Jumlah komponen | Kampas rem memiliki shim, rivet, dan beberapa washer. | Reduksi komponen dengan bonding (perekat) langsung antara friction material dan pelat dasar tanpa rivet. | Mengurangi jumlah part dan waktu perakitan.
Orientasi komponen | Saat perakitan, kampas harus diposisikan dengan arah tertentu. | Desain simetris agar orientasi tidak memengaruhi fungsi. | Mengurangi kesalahan orientasi di lini perakitan.
Penyambungan material | Rivet manual satu per satu. | Proses hot-press bonding otomatis dengan jig multi-unit. | Waktu perakitan berkurang >30%.
Shim / anti-noise pad | Dipasang manual dengan lem terpisah. | Digabung dalam proses bonding utama (co-molding). | Mengurangi tahapan perakitan.
Inspeksi akhir | Manual satu per satu. | Tambahkan fitur kode QR atau marking laser otomatis untuk pelacakan kualitas. | Mempermudah kontrol mutu dan tracking.

## Slide 5
Parameter | Sebelum DFMA | Sesudah DFMA | Peningkatan
Jumlah komponen | 6 komponen | 4 komponen | ↓ 33%
Waktu manufaktur per unit | 12 menit | 8 menit | ↓ 33%
Waktu perakitan | 3 menit | 1,5 menit | ↓ 50%
Biaya produksi total | 100% | 80% | ↓ 20%
Tingkat reject | 8% | 3% | ↓ 62,5%

## Slide 6
Melalui penerapan DFMA pada kampas rem, diperoleh:
Desain yang lebih sederhana dan mudah diproduksi.
Pengurangan biaya dan waktu proses secara signifikan.
Kualitas lebih konsisten serta kemudahan perakitan massal.