## Slide 1
Perancangan
Fasilitas Manufaktur
Contact
Novriyanti@jayabaya.ac.id
Ir. NOVRIYANTI, S.T., M.T.
Pertemuan 11
Ongkos Material Handling

## Slide 2
OMH
Ongkos material handling adalah biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan, mengangkut, menyimpan, dan mengelola material atau barang dalam suatu proses produksi atau fasilitas manufaktur. Material handling mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan bahan baku, komponen, barang setengah jadi, dan produk jadi dari satu titik ke titik lain di dalam pabrik atau gudang.
Ongkos ini sangat penting untuk diperhitungkan karena dapat mempengaruhi efisiensi produksi, biaya keseluruhan, dan produktivitas fasilitas manufaktur. Pengelolaan material handling yang baik dapat mengurangi waktu tunggu, kerusakan barang, dan biaya tenaga kerja.

## Slide 3
OMH
Ongkos material handling biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
Biaya tenaga kerja Gaji dan upah pekerja yang melakukan aktivitas pemindahan dan pengelolaan material.
Biaya peralatan Biaya pembelian, penyusutan, perawatan, dan operasional alat-alat material handling seperti forklift, conveyor, crane, dan lain-lain.
Biaya penyimpanan Biaya yang terkait dengan penyimpanan material selama proses handling, termasuk biaya ruang dan fasilitas penyimpanan.
Biaya kerusakan dan kehilangan Kerugian akibat kerusakan material selama proses handling atau kehilangan barang.
Biaya administrasi dan manajemen Biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan aktivitas material handling.

## Slide 4
OMH
1. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja
Biaya Tenaga Kerja=Jumlah Jam Kerja×Upah per Jam
2. Perhitungan Biaya Peralatan
Biaya peralatan dihitung berdasarkan penyusutan dan biaya operasional.
Biaya Peralatan=(Harga Peralatan - Nilai Residu) / Umur Ekonomis+Biaya Operasional
3. Perhitungan Biaya Penyimpanan
Biaya penyimpanan dapat dihitung berdasarkan luas ruang penyimpanan dan waktu penyimpanan.
Biaya Penyimpanan=Luas Ruang×Biaya per Unit Luas×Waktu Penyimpanan
4. Perhitungan Total Ongkos Material Handling
Setelah semua komponen biaya dihitung, total ongkos material handling dapat dirumuskan sebagai berikut:
Total Ongkos Material Handling=Biaya Tenaga Kerja+Biaya Peralatan+Biaya Penyimpanan+Biaya Kerusakan+Biaya Administrasi

## Slide 5
OMH
Sebuah perusahaan manufaktur PT. MAJU JAYA memproduksi 150.000 unit produk per tahun. Dalam proses produksi, terjadi pemindahan bahan baku dari gudang ke area produksi, serta pemindahan barang setengah jadi dan barang jadi di dalam pabrik.
Anda diminta sebagai konsultan internal untuk menganalisis total ongkos material handling selama satu tahun dan memberikan rekomendasi penghematan.
Data yang Diketahui:
1. Biaya Investasi (C_i)
Pembelian 3 unit forklift @ Rp 400.000.000
Pembelian conveyor belt sepanjang jalur produksi: Rp 600.000.000
Umur ekonomis alat: 5 tahun
Metode penyusutan garis lurus
2. Biaya Operasional (C_o)
Gaji operator (3 orang x Rp 7.000.000/bulan):
Biaya listrik conveyor belt (Rp 15.000.000/bulan)
Biaya bahan bakar solar untuk forklift (Rp 8.000.000/bulan)
Biaya pelumas dan oli (Rp 2.000.000/bulan)
3. Biaya Pemeliharaan (C_m)
Biaya servis bulanan: Rp 5.000.000
Biaya pergantian suku cadang tahunan: Rp 30.000.000
4. Biaya Penyimpanan (C_s)
Luas gudang: 2.000 m²
Biaya sewa gudang: Rp 100.000/m²/bulan
Biaya asuransi & pajak gudang: Rp 50.000.000/tahun
Biaya tenaga kerja gudang (2 orang x Rp 6.000.000/bulan)
5. Biaya Kerusakan Material (C_d)
Rata-rata kerusakan material per tahun: 1.5% dari total unit dipindahkan
Nilai rata-rata material per unit: Rp 50.000
Total unit yang dipindahkan per tahun: 150.000 unit
6. Biaya Waktu Tunggu / Keterlambatan (C_t)
Estimasi kerugian akibat delay karena penanganan tidak efektif: Rp 100.000.000/tahun

## Slide 6
OMH
Pertanyaan:
Hitunglah total biaya investasi tahunan dengan metode penyusutan garis lurus.
Hitunglah biaya operasional tahunan .
Hitunglah biaya pemeliharaan tahunan .
Hitunglah biaya penyimpanan tahunan .
Hitunglah biaya kerusakan material tahunan .
Hitunglah biaya waktu tunggu tahunan .
Hitunglah Total Ongkos Material Handling Tahunan .
Hitung biaya material handling per unit produk .
Berikan rekomendasi 3 cara untuk mengurangi biaya material handling berdasarkan hasil analisis Anda.

## Slide 7
Biaya Investasi Tahunan = (3 x 400 jt) + 600 = 1.800 jt
Penyusutan Thnn = 1.800 jt / 5 = 360 jt
2. Biaya Operasional Tahunan
Gaji operator (3 orang x Rp 7.000.000/bulan):
Biaya listrik conveyor belt (Rp 15.000.000/bulan)
Biaya bahan bakar solar untuk forklift (Rp 8.000.000/bulan)
Biaya pelumas dan oli (Rp 2.000.000/bulan)
= 21 jt + 15 jt + 8 Jt +2 Jt
= 46 jt x 12 =552jt
3. Biaya Pemeliharaan Tahunan
= 5 jt x 12 = 60 jt
= 30 jt + 60 Jt =90 jt
4. Penyimpanan
= 2000 x 100 rb = 200 jt x 12 = 2.4M
= 50 jt
= 12jt x 12 = 144jt
= 2.594M

## Slide 8
5. Biaya Kerusakan
1.5% x 150rb = 2.250 unit
Nilai kerusakan 2.250 unit x 50rb = 112.500.000
6. Biaya Waktu tunggu tahunan 100jt/tahun
7. Total OMH
360 + 552 +90 + 2594 +112.5 + 100
=3.808.500.000 M
8. 3.808.500.000/150.000
=25.390/unit
8.
-Tata letak fasilitas
-Material penyimpanan
-

## Slide 9
Thank You
Any Question?