## Slide 1
Pertemuan ke-4
Investigasi Insiden & Analisis Akar Penyebab (RCA, 5-Why, FTA, Bow-tie Analysis)
Bagian 2
Rinette Visca

## Slide 2: Istilah
Istilah | Definisi | Contoh
Incident | Kejadian tidak diinginkan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian | Tumpahan bahan kimia 100 liter
Accident | Insiden dengan cedera, kerusakan aset, atau dampak lingkungan signifikan | Ledakan tangki penyimpanan
Near Miss | Kejadian yang berpotensi menyebabkan kecelakaan tetapi tidak jadi karena keberuntungan atau intervensi | Sambungan pipa bocor kecil, terdeteksi sebelum pecah
Process Safety Incident | Pelepasan energi atau bahan berbahaya dari proses industri | Kebakaran flare stack

## Slide 3: METODE INVESTIGASI INSIDEN
Investigasi insiden merupakan fondasi utama keselamatan proses. Tujuannya bukan mencari siapa yang bersalah (blame), melainkan mengidentifikasi akar penyebab (root cause) sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa depan. Tiga metode yang paling banyak digunakan dalam industri proses adalah :
Root Cause Analysis (RCA),
5-Why Analysis,
Timeline Analysis.

## Slide 4: Prinsip Dasar Investigasi
Sebagai investigator dengan sertifikasi dari CCPS dan Energy Institute empat prinsip emas:
No-blame culture – Investigasi bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk mencari kebenaran sistemik.
System-focused – 90% penyebab insiden adalah kegagalan sistem, bukan kelalaian individu.
Evidence-based – Setiap kesimpulan harus didukung bukti fisik, dokumentasi, atau wawancara.
Action-oriented – Setiap temuan harus menghasilkan rekomendasi yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

## Slide 5: 1) Root Cause Analysis (RCA)
Root Cause Analysis adalah pendekatan terstruktur untuk menemukan penyebab paling mendasar dari suatu insiden. RCA bukan hanya menjawab 'apa yang terjadi', tetapi menggali lebih dalam: 'mengapa hal itu terjadi' dan 'bagaimana mencegahnya'.
Lapisan Penyebab | Definisi | Contoh
Direct Cause | Kejadian langsung yang menyebabkan insiden | Katup relief tidak berfungsi
Contributing Cause | Faktor yang memperburuk situasi | Tekanan berlebih tidak terdeteksi
Root Cause | Akar masalah paling mendasar | Tidak ada prosedur kalibrasi rutin
Systemic Cause | Kelemahan sistem manajemen | Safety culture yang lemah

## Slide 6: Root Cause Analysis (RCA)
Langkah-Langkah RCA:
Pengumpulan data: Kumpulkan semua fakta, foto, rekaman, dan kesaksian segera setelah kejadian
Definisi masalah: Nyatakan insiden secara spesifik, terukur, dan tidak ambigu
Identifikasi kejadian: Susun urutan kejadian dalam timeline kronologis
Identifikasi penyebab: Gunakan diagram sebab-akibat (Fishbone/Ishikawa)
Analisis akar penyebab: Telusuri ke level sistem, prosedur, dan budaya
Rekomendasi: Buat tindakan korektif yang spesifik, terukur, dan bertanggung jawab
Verifikasi: Pastikan tindakan korektif telah diimplementasikan dan efektif

## Slide 7: Teknik RCA yang umum di industri:
Teknik | Kelebihan | Keterbatasan | Terbaik untuk
5-Why | Sederhana, cepat | Subjektif, linear | Masalah sederhana, produksi
Fishbone (Ishikawa) | Visual, sistematik | Butuh fasilitator terlatih | Masalah kualitas, multi-faktor
Change Analysis | Melacak deviasi | Sulit jika banyak perubahan | Insiden dengan modifikasi
Barrier Analysis | Fokus pada kegagalan lapisan | Butuh peta barrier lengkap | Kegagalan sistem pengaman
Cause-Effect Matrix | Kuantitatif | Kompleks, butuh data | Insiden besar, analisis statistik

## Slide 8: Root Cause Analysis (RCA)
Level | Penyebab | Analisis
Immediate | Operator tidak pakai APD | Faktor perilaku
Contributing | Lupa mengambil sarung tangan di loker karena terburu-buru | Beban kerja
Root | Tidak ada prosedur wajib pengecekan APD sebelum masuk area, budaya keselamatan yang longgar, kurangnya audit | Sistem manajemen
Contoh kasus sederhana:
Insiden: Operator luka bakar karena menyentuh pipa panas tanpa sarung tangan.

## Slide 9: 2) 5-Why Analysis
Why adalah teknik iteratif di mana 'mengapa' (why) ditanyakan berulang kali — umumnya lima kali — untuk menelusuri rantai sebab-akibat hingga ditemukan akar masalah.
Metode ini sederhana namun sangat efektif untuk masalah yang memiliki rantai kausal tunggal.
Contoh Penerapan 5-Why: Kebocoran Pipa di Unit Distilasi
▸ Why 1: Mengapa terjadi kebocoran? → Karena pipa mengalami korosi parah
▸ Why 2: Mengapa pipa mengalami korosi? → Karena tidak dilakukan inspeksi rutin
▸ Why 3: Mengapa inspeksi tidak dilakukan? → Karena jadwal PM tidak mencakup zona tersebut
▸ Why 4: Mengapa zona tersebut tidak terjadwal? → Karena klasifikasi risiko zona salah (low risk)
▸ Why 5: Mengapa klasifikasi risiko salah? → Karena tidak ada prosedur re-assessment risiko berkala
▸ ROOT CAUSE: Sistem manajemen risiko tidak memiliki mekanisme review berkala → PERBAIKI SISTEM

## Slide 10: Why Analysis – Dengan Contoh Penyelesaian
Metode paling sederhana namun paling sulit dijalankan dengan benar. Kesalahan umum: berhenti di human error.
Studi kasus: Pompa sentrifugal mengalami overheat dan terbakar
Why ke- | Pertanyaan | Jawaban
1 | Kenapa pompa overheat? | Bearing macet karena kurang pelumas
2 | Kenapa bearing kurang pelumas? | Sistem pelumas otomatis mati
3 | Kenapa sistem pelumas mati? | Sensor level pelumas gagal mengirim sinyal
4 | Kenapa sensor gagal? | Sensor belum dikalibrasi selama 18 bulan
5 | Kenapa tidak dikalibrasi? | Tidak ada prosedur kalibrasi terjadwal untuk sensor pelumas, daftar aset kritis belum diperbarui setelah overhaul.

## Slide 11: 3) Timeline Analysis (Metode Kronologis)
Digunakan untuk insiden kompleks dengan banyak kejadian berurutan.
Langkah-langkah:
Kumpulkan semua timestamp dari log control system, DCS, CCTV, catatan operator, radio komunikasi.
Plot dalam garis waktu horizontal dengan skala yang sesuai (detik, menit, jam).
Identifikasi titik kritis yaitu saat kondisi safe berubah menjadi unsafe.
Overlay dengan tindakan personil dan kondisi peralatan.

## Slide 12: 3) Timeline Analysis (Metode Kronologis)
Timeline Analysis menyusun urutan kejadian secara kronologis untuk memvisualisasikan bagaimana insiden berkembang dari waktu ke waktu. Metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi titik-titik kritis di mana intervensi dapat mencegah eskalasi

## Slide 13: Timeline Analysis (Metode Kronologis)
.
Waktu | Kejadian | Sumber Data | Status
08:00 | Operator shift pagi mulai tugas | Log shift | Normal
09:15 | Tekanan tangki mulai naik (10 → 12 bar) | DCS trend | Warning
09:22 | Alarm tekanan tinggi berbunyi, diabaikan | Alarm log | Operator sibuk
09:30 | Pressure relief valve (PRV) gagal membuka | Inspeksi fisik | Kegagalan mekanis
09:31 | Tekanan mencapai 15 bar (design limit) | DCS | Kritis
09:32:15 | Bursting disc rupture | Vibrasi sensor | Insiden
09:32:16 | Kebakaran jet fire | CCTV | Kebakaran

## Slide 14: Timeline Analysis (Metode Kronologis)
Pembelajaran dari timeline: Ada golden period 15 menit (09:15-09:30) dimana intervensi bisa mencegah ledakan.
Operator gagal merespon karena alarm fatigue dan kurangnya training.

## Slide 15: Latihan di kelas
Buatlah timeline analysis untuk insiden tumpahan BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) dari tangki LPG.

## Slide 16: FAULT TREE ANALYSIS (FTA) – SIMBOL & KONSTRUKSI

## Slide 17: FAULT TREE ANALYSIS (FTA) – SIMBOL & KONSTRUKSI
FTA adalah metode deduktif top-down yang memodelkan bagaimana kegagalan komponen individual (basic event) dapat bergabung menyebabkan kegagalan sistem puncak (top event)
Dikembangkan oleh Bell Labs untuk sistem rudal Minuteman, sekarang menjadi standar di industri nuklir, aerospace, dan petrokimia.

## Slide 18: FAULT TREE ANALYSIS (FTA) – SIMBOL & KONSTRUKSI
Simbol | Nama | Makna
○ | Basic Event | Kegagalan komponen dasar (tanpa pengembangan lebih lanjut)
◇ | Undeveloped Event | Event yang tidak dianalisis lebih lanjut (karena data kurang)
□ | External Event | Event dari luar sistem (misal: petir, gempa)
◇◇ | Conditioning Event | Kondisi khusus yang membatasi logika gerbang
◯ | Intermediate Event | Event antara yang akan diurai
Simbol Event:

## Slide 19: FAULT TREE ANALYSIS (FTA) – SIMBOL & KONSTRUKSI
Simbol Gerbang (Gate):
Simbol | Nama | Logika | Analogi
& | AND | Semua input harus terjadi agar output terjadi | Rangkaian seri
≥1 | OR | Satu saja input terjadi cukup untuk output | Rangkaian paralel
⊕ | XOR | Tepat satu input terjadi, tidak boleh lebih | Eksklusif
# | Priority AND | Input harus terjadi dalam urutan tertentu | Urutan kegagalan

## Slide 20: FAULT TREE ANALYSIS (FTA) – SIMBOL & KONSTRUKSI
Contoh sederhana:
Top event = Ruangan kebanjiran
Gerbang OR di bawahnya: (Pipa bocor) ATAU (Hujan deras ATAU (Pintu terbuka DAN Air masuk dari luar))

## Slide 21: Konstruksi FTA – Langkah Demi Langkah
Studi kasus konstruksi FTA sederhana: Top event: Kebocoran gas H₂S dari scrubber di kilang
Langkah 1: Definisikan top event secara spesifik. → "Pelepasan H₂S konsentrasi > 500 ppm ke area operator"
Langkah 2: Identifikasi kontributor langsung (level 1). Apa yang bisa menyebabkan H₂S keluar?
Valve bocor (OR)
Flange bocor (OR)
Relief valve terbuka (OR)

## Slide 22: Konstruksi FTA – Langkah Demi Langkah
Langkah 3: Uraikan setiap kontributor dengan gerbang logika.
Untuk Valve bocor (uraikan dengan gerbang OR):
Stem seal failure (basic event)
Body crack (basic event)
Gasket failure (basic event)
Actuator stuck (uraikan lebih lanjut dengan AND jika perlu)
Langkah 4: Lanjutkan hingga mencapai basic event yang tidak bisa diurai lagi.
Langkah 5: Hitung probabilitas jika data tersedia (menggunakan AND = perkalian, OR = penjumlahan untuk event independen).

## Slide 23
TERIMA KASIH
Tujuan keselamatan proses bukanlah nol kecelakaan — melainkan nol kecelakaan katastrofik.
Dan hal itu menuntut pemahaman tentang mengapa kecelakaan terjadi, sebelum kecelakaan itu benar-benar terjadi