## Slide 1
Rinette Visca, S.T., M.Si
Operasi Perpindahan Kalor
Pertemuan ke-1
Notes: slidesppt.net

## Slide 2: Definisi Operasi Perpindahan Kalor
Kalor (heat) didefinisikan sebagai energi yang berpindah melintasi batas sistem semata-mata karena adanya perbedaan suhu (temperature gradient).
Kerja (work) yang merupakan bentuk transfer energi akibat gaya yang bekerja melalui perpindahan, kalor hanya dapat berpindah secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah — sesuai dengan Hukum Kedua Termodinamika.
🔬 Perpindahan kalor adalah ilmu yang mempelajari mekanisme, laju, dan arah transfer energi termal antara benda-benda atau sistem-sistem yang berada pada suhu berbeda.

## Slide 3: Energi termal
Energi termal adalah energi yang tersimpan dalam suatu zat akibat gerakan acak partikel-partikel penyusunnya — atom atau molekul. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin cepat gerak acak partikelnya, dan semakin besar energi termalnya.
Energi ini hadir dalam beberapa bentuk gerak molekuler:
Translasi — molekul bergerak berpindah tempat secara acak
Rotasi — molekul berputar pada sumbunya
Vibrasi — atom-atom dalam molekul bergetar relatif satu sama lain (dominan pada zat padat)
Energi ikatan intramolekul — energi yang tersimpan dalam ikatan kimia antar atom

## Slide 4: Energi termal
Dalam konteks teknik kimia dan perpindahan kalor, ada dua konsep yang sering dicampuradukkan namun penting dibedakan:
Energi termal adalah energi yang tersimpan di dalam suatu sistem — merupakan fungsi keadaan (state function) yang berkaitan langsung dengan suhu dan kapasitas panas benda tersebut.
Kalor adalah energi termal yang sedang berpindah melintasi batas sistem karena adanya perbedaan suhu. Begitu energi itu sudah berada di dalam sistem, ia kembali disebut energi termal (atau bagian dari energi dalam / internal energy, U).

## Slide 5: Energi termal
Secara matematis, energi termal yang tersimpan dinyatakan melalui hubungan:
ΔU = m · cᵥ · ΔT (untuk zat padat dan cair)
dimana :
m adalah massa,
cᵥ adalah kapasitas panas pada volume tetap,
ΔT adalah perubahan suhu
Singkatnya: energi termal adalah "rekening tabungan energi" suatu benda, sedangkan kalor adalah "transfer uang" yang terjadi ketika ada perbedaan suhu antara dua benda.

## Slide 6: Pentingnya Perpindahan Kalor dalam Industri Kimia
Peralatan Industri | Fungsi Perpindahan Kalor | Mekanisme Dominan
Heat Exchanger (Penukar Panas) | Memanaskan / mendinginkan aliran proses | Konveksi paksa
Evaporator (Penguap) | Menguapkan solven dari larutan | Konveksi + perubahan fasa
Kondenser | Mengkondensasikan uap menjadi cair | Konveksi + kondensasi
Reaktor (Jacketed) | Mengontrol suhu reaksi eksotermik/endotermik | Konveksi paksa
Furnace / Kiln (Tungku) | Memanaskan material sampai suhu sangat tinggi | Radiasi + konveksi
Dryer (Pengering) | Menghilangkan kelembaban dari produk padat | Konveksi + konduksi
Kolom Distilasi | Pemisahan komponen berdasarkan titik didih | Konveksi + perubahan fasa

## Slide 7: Hubungan dengan Operasi Teknik Kimia Lainnya
Dalam kurikulum teknik kimia, operasi perpindahan kalor dipelajari secara terintegrasi bersama perpindahan massa. Keduanya mengikuti analogi yang kuat: Hukum Fourier untuk konduksi kalor analog dengan Hukum Fick untuk difusi massa; persamaan konveksi kalor analog dengan persamaan konveksi massa. Pemahaman mendalam tentang perpindahan kalor menjadi prasyarat penting sebelum mempelajari distilasi, absorpsi, ekstraksi, dan operasi pemisahan lainnya.

## Slide 8
Terima Kasih
slidesppt.net
Notes: slidesppt.net