## Slide 1
Pertemuan 1 - Keselamatan Proses dan Manajemen Lingkungan

## Slide 2: Topik
Filosofi keselamatan proses (safety culture, zero-accident)
Statistik kecelakaan kerja di Indonesia dan
global: ILO, OSHA, BPS
Sejarah insiden besar industri kimia
Hirarki pengendalian risiko (NIOSH)

## Slide 3: Pengertian Keselamatan Proses dan Manajemen Lingkungan
1. Arti Keselamatan Proses (Process Safety)
Keselamatan Proses adalah suatu disiplin ilmu teknik yang berfokus pada pencegahan pelepasan zat berbahaya (bahan kimia, energi, atau campuran reaktif) yang tidak terkendali dari fasilitas industri, yang dapat menyebabkan ledakan, kebakaran, toksisitas, atau kerusakan lingkungan.
Perbedaan penting dengan Keselamatan Kerja (Occupational Safety):
Occupational safety melindungi individu dari cedera ringan (jatuh, terpeleset, tertimpa benda).
Process safety melindungi sistem, masyarakat sekitar pabrik, dan lingkungan dari kegagalan katastrofik (ledakan reaktor, kebocoran gas beracun,dsb).
Contoh konkret:
Menara distilasi, reaktor kimia, tangki penyimpanan LPG, pipa transfer amonia.
Satu kebocoran kecil pada flange reaktor dapat memicu ledakan berantai jika tidak dikendalikan.

## Slide 4: Pengertian Keselamatan Proses dan Manajemen Lingkungan
2. Arti Manajemen Lingkungan (Environmental Management)
Manajemen Lingkungan adalah sistem terstruktur untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan dampak negatif operasi industri terhadap tiga komponen lingkungan:
Komponen | Contoh Dampak | Pengendalian
Udara | Emisi SOx, NOx, VOC, partikel | Scrubber, electrostatic precipitator, flare stack
Air | Limbah B3 (logam berat, pelarut organik) | Wastewater treatment plant (WWTP), netralisasi
Tanah | Tumpahan minyak, rembesan bahan kimia | Containment dike, geomembrane, bioremediasi
Acuan utama di Indonesia:
ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan)
Peraturan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan)

## Slide 5
Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam praktik teknik kimia modern. Insiden besar selalu berdampak ganda:
Hubungan Keselamatan Proses dan Manajemen Lingkungan
Sinergi dalam praktik:
Sistem Manajemen Keselamatan Proses (SMKP) mencakup aspek lingkungan dalam Management of Change (MOC) dan Pre-startup Safety Review (PSSR).
Analisis Risiko Kuantitatif (QRA) untuk paparan toksik juga menghitung dampak ekologis terhadap flora dan fauna.
Insiden | Dampak Keselamatan Proses | Dampak Lingkungan
Bhopal (1984) | 15.000–20.000 meninggal | Tanah dan air tanah tercemar selama >30 tahun
Deepwater Horizon (2010) | 11 tewas | 4,9 juta barel minyak tumpah ke Teluk Meksiko
TBBM Plumpang (2023) | 18 meninggal | Tumpahan bahan bakar ke pemukiman dan saluran air

## Slide 6
Filosofi keselamatan proses
(safety culture, zero-accident)

## Slide 7: Safety Culture (Budaya Keselamatan)
Safety culture adalah nilai, sikap, persepsi, dan pola perilaku kolektif karyawan serta manajemen terhadap risiko dan keselamatan.
Menurut IAEA (International Atomic Energy Agency), budaya keselamatan yang sehat memiliki lima karakteristik utama:
Komitmen manajemen puncak – Direktur turun ke lapangan memakai helm dan sepatu safety, bukan hanya tanda tangan prosedur.
Akuntabilitas personal – Setiap operator berhak menghentikan proses jika mendeteksi anomali (sistem stop work authority).
Pembelajaran dari insiden – Investigasi akar masalah bukan mencari kambing hitam.
Komunikasi terbuka – Pelaporan near-miss dihargai, tidak dihukum.
Perbaikan berkelanjutan – Audit internal dan eksternal berkala.
Contoh nyata: Kilang minyak di Cilacap setelah insiden kebakaran tahun 2021 menerapkan safety stand-down 1 jam setiap shift untuk diskusi risiko.

## Slide 8: Filosofi Zero-Accident: Mitos atau Keniscayaan?
Zero-accident vision adalah target bahwa setiap kecelakaan dapat dicegah melalui sistem yang baik, bukan berarti tidak ada kecelakaan sama sekali. Filosofi ini berasal dari konsep Heinrich’s triangle (1931) yang menyatakan bahwa untuk setiap kecelakaan besar terdapat 29 kecelakaan kecil dan 300 near-miss.
Kritik terhadap zero-accident:
Jika terlalu dipaksakan, laporan near-miss akan disembunyikan.
Fokus pada angka nol mengalihkan perhatian dari process safety (yang fatalitasnya rendah frekuensi tetapi tinggi konsekuensi) ke personal safety (jatuh, tersandung).
Pendekatan yang lebih baik: Resilience engineering – sistem mampu pulih dari gangguan tanpa berkembang menjadi insiden besar. Contoh: reaktor dengan triple redundancy control system.

## Slide 9: Reaktor dengan triple redundancy control system
Reaktor dengan triple redundancy control system adalah sistem pengendalian reaktor kimia yang memiliki tiga lapisan komponen identik yang bekerja secara paralel (biasanya sensor, logic solver, dan final element), sehingga jika satu atau dua komponen gagal, sistem masih dapat beroperasi dengan aman atau fail-safe.
Prinsip ini sering disebut 2oo3 (Two-out-of-Three) voting architecture – artinya, minimal 2 dari 3 komponen harus setuju sebelum sistem mengambil tindakan (misalnya mematikan reaktor atau membuka katup pelepas).

## Slide 10: KOMPONEN TRIPLE REDUNDANCY PADA REAKTOR
Sistem triple redundancy pada reaktor kimia terdiri dari tiga lapisan utama:
1. Triple Sensor (Pengukuran)
Tiga buah sensor yang mengukur variabel kritis yang sama secara independen, misalnya:
Prinsip voting 2oo3:
Jika ketiga sensor menunjukkan nilai normal → sistem normal.
Jika satu sensor rusak (nilai tidak masuk akal) → sistem masih pakai 2 sensor yang konsisten.
Jika dua sensor menunjukkan nilai berbahaya → sistem akan mengaktifkan tindakan keselamatan.
Variabel | Jenis Sensor | Fungsi
Suhu reaktor | Thermocouple tipe K (3 buah di lokasi berbeda) | Mendeteksi runaway reaction
Tekanan | Pressure transmitter (3 buah) | Mendeteksi overpressure
Aliran pendingin | Flowmeter (3 buah) | Mendeteksi kegagalan pompa
Level reaktor | Level transmitter radar/ultrasonik (3 buah) | Mencegah overfill

## Slide 11: KOMPONEN TRIPLE REDUNDANCY PADA REAKTOR
2. Triple Logic Solver (Pengolah Sinyal)
Tiga unit pemroses logika yang independen (bisa berupa PLC, safety relay, atau distributed control system terpisah) yang:
Menerima sinyal dari ketiga sensor.
Melakukan perhitungan voting (apakah setidaknya 2 sensor menunjukkan kondisi berbahaya?).
Mengirim perintah ke final element (katup, alarm, trip system).
Keunggulan: Jika satu logic solver mengalami kegagalan elektronik (misalnya memory corruption), dua lainnya masih berfungsi.

## Slide 12: KOMPONEN TRIPLE REDUNDANCY PADA REAKTOR
3. Triple Final Element (Aktor Keselamatan)
Tiga perangkat akhir yang bekerja secara independen untuk mengembalikan reaktor ke kondisi aman:
Final Element | Fungsi dalam Reaktor
Katup penutup bahan baku (3 buah seri) | Menghentikan aliran reaktan jika terjadi runaway.
Katup pendingin darurat (3 buah paralel) | Membuka jalur pendingin cadangan (air, brine, atau refrigerant).
Rupture disk + relief valve (dengan redundancy) | Melepas tekanan ke flare atau scrubber.
Sistem quench (injeksi inhibitor) | Menghentikan reaksi kimia secara instan.

## Slide 13
Statistik kecelakaan kerja di Indonesia dan
global: ILO, OSHA, BPS

## Slide 14: STATISTIK KECELAKAAN KERJA DI INDONESIA DAN GLOBAL
Data Global – ILO dan OSHA
ILO (International Labour Organization) memperkirakan:
2,78 juta kematian akibat kerja per tahun (global).
Dari jumlah tersebut, ~320.000 disebabkan oleh kecelakaan kerja (sisanya penyakit akibat kerja).
Sektor kimia, migas, dan manufaktur berat menyumbang 17% fatalitas.
OSHA (USA) – Data 2023 (hanya sektor swasta):
Tingkat fatalitas industri kimia: 2,9 per 100.000 pekerja (lebih rendah dari konstruksi 9,4).
Penyebab utama: kebakaran/ledakan (38%), paparan zat beracun (29%), dan kebocoran (18%).
Process Safety Management (PSM) yang diterapkan sejak 1992 menurunkan fatalitas hingga 67% di kilang minyak.

## Slide 15: STATISTIK KECELAKAAN KERJA DI INDONESIA DAN GLOBAL
Data Indonesia – BPS dan Kemnaker
Badan Pusat Statistik (BPS) – Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023:
Jumlah kecelakaan kerja yang dilaporkan: 234.370 kasus (naik 12% dari 2022 karena peningkatan pelaporan).
Kematian akibat kerja: 2.382 orang.
Sektor pengolahan (manufaktur kimia) menyumbang 18% dari total kasus
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat insiden besar di industri kimia periode 2020–2024:
Kebakaran tangki bensin di TBBM Plumpang (2023) – 18 meninggal.
Ledakan pabrik pupuk di Gresik (2021) – 5 luka berat.
Kebocoran gas klorin di pabrik tekstil Bandung (2022) – 74 warga dirawat
Masalah utama di Indonesia: Underreporting (sekitar 70% kecelakaan kecil tidak dilaporkan ke BPS), rendahnya budaya pelaporan near-miss, dan lemahnya penegakan SMKP untuk industri menengah.

## Slide 16: STATISTIK KECELAKAAN KERJA DI INDONESIA DAN GLOBAL
Perbandingan dan Pelajaran
Negara maju (Belanda, Singapura): fatalitas rate industri kimia < 1,0 per 100.000 pekerja karena audit ketat dan sertifikasi wajib.
Indonesia (estimasi sebenarnya ~5,2 per 100.000) masih 5× lebih tinggi.
Penyebab utama perbedaan: Kurangnya competent process safety engineer, inspeksi berkala yang formalitas, dan insentif ekonomi yang mendorong produksi dengan mengorbankan perawatan.

## Slide 17
Sejarah insiden besar industri kimia

## Slide 18: Sejarah insiden besar industri kimia
1. Bhopal, India (2–3 Desember 1984) – Gas Metil Isosianat
Pemicu: Air masuk ke tangki penyimpanan MIC (methyl isocyanate) karena pencucian pipa yang gagal. Reaksi eksotermik → tekanan naik → katup pelepas terbuka → 40 ton gas MIC keluar dalam 90 menit.
Korban: 15.000–20.000 meninggal langsung, >500.000 cedera permanen (kebutaan, kerusakan paru).
Kegagalan sistem:
Sistem refrigerasi tangki dimatikan (hemat biaya listrik).
Flare stack (pembakar gas) sedang dalam perbaikan.
Water curtain untuk menyerap gas tidak diaktifkan.
Alarm berbunyi tetapi operator mengabaikan.
Pelajaran: Inherently safer design – jika mungkin, gunakan bahan kimia kurang beracun atau proses dengan inventori kecil.

## Slide 19: Sejarah insiden besar industri kimia
2 Piper Alpha, Laut Utara (6 Juli 1988) – Ledakan Platform Minyak
Pemicu: Perawatan berlangsung pada katup keselamatan pompa kondensat. Operator malam mengaktifkan pompa yang seharusnya tidak dioperasikan → kebocoran gas → ledakan → kebakaran.
Korban: 167 orang tewas (hanya 61 selamat).
Kegagalan:
Permit to work tidak terkoordinasi antar shift.
Dinding pemisah modul (firewall) tidak tahan ledakan.
Evakuasi kacau – helipad hancur.
Pelajaran: Sistem Manajemen Perubahan (MOC) dan shift handover yang ketat adalah wajib.

## Slide 20: Sejarah insiden besar industri kimia
3 Texas City Refinery (23 Maret 2005) – Isomerisasi Unit
Pemicu: Tower rafinasi diisi berlebihan, katup pelepas terbuka, tetapi flare yang seharusnya membakar gas hidrokarbon justru mati → awan gas mudah terbakar menyebar → tersulut truk pikup diesel.
Korban: 15 tewas, 180 luka.
Pelajaran: Procedural discipline – operator tidak mengikuti prosedur start-up. Rekomendasi CSB (US Chemical Safety Board) adalah wajibnya facility siting study untuk trailer karyawan yang ditempatkan dekat unit berisiko tinggi.
4 Tumpahan Minyak Deepwater Horizon (20 April 2010)
Pemicu: Sementasi sumur yang buruk, pengujian negatif tekanan diabaikan, BOP (Blowout Preventer) gagal.
Korban: 11 tewas, 4,9 juta barel minyak tumpah ke Teluk Meksiko.
Pelajaran: Safety culture override production pressure. Eksekutif BP mengabaikan peringatan engineer

## Slide 21
Hirarki pengendalian risiko (NIOSH)

## Slide 22: HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
Teori Lengkap Hierarki Pengendalian
Berdasarkan hierarki pengendalian risiko dari yang paling efektif hingga paling tidak efektif:
Tingkat | Metode | Contoh di Industri Kimia | Efektivitas
1. Eliminasi | Hapus bahaya sepenuhnya | Mengganti proses klorinasi dengan oksidasi katalitik yang tidak pakai gas klorin | Tertinggi
2. Substitusi | Ganti bahan/sistem kurang berbahaya | Cat berbasis air bukan pelarut toluena | Sangat tinggi
3. Rekayasa Teknik | Isolasi, ventilasi, interlock | Ruang kontrol kedap ledakan, scrubber gas, sistem inerting nitrogen | Tinggi
4. Administrasi | Prosedur, pelatihan, rambu | Job safety analysis, hot work permit, shift rotasi | Sedang
5. APD | Alat pelindung diri | Respirator SCBA, baju tahan api, sarung tangan butil | Terendah

## Slide 23: HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
Penerapan pada Kasus Proses Kimia
Kasus: Penanganan benzena (karsinogen) di laboratorium pabrik
Eliminasi – Hentikan penggunaan benzena, gunakan etanol sebagai pelarut. (tidak selalu mungkin).
Substitusi – Gunakan toluena (kurang toksik) meskipun masih berbahaya.
Rekayasa – Fume hood dengan aliran laminar, detektor gas benzena otomatis.
Administrasi – Hanya personel terlatih yang boleh membuka botol benzena, maksimum 1 jam per hari.
APD – Sarung tangan Viton, kacamata kimia, respirator dengan kartrid organik.

## Slide 24: CONTOH SOAL NIOSH DAN PENYELESAIAN
Soal : Pemilihan Pengendalian Risiko untuk Reaktor Eksotermik
Kasus:
Sebuah reaktor batch 10 m³ memproduksi senyawa antara farmasi dengan reaksi eksotermik (ΔH = -850 kJ/kg). Suhu operasi normal 120°C, tekanan 5 bar. Dari HAZOP ditemukan skenario kegagalan: pendingin jacket gagal (pompa mati) → suhu naik ke 200°C dalam 4 menit → dekomposisi eksplosif. Tim HSE mengusulkan 5 opsi pengendalian:
Memasang alarm suhu dengan operator standby 24 jam.
APD tahan panas untuk operator (jas tahan api + faceshield).
Mengganti sistem pendingin dari single pump menjadi dual pump (redundancy) dengan otomatis switch.
Mendesain ulang reaktor dengan inherently safer: mengganti pelarut dari aseton (titik didih 56°C) menjadi air (titik didih 100°C) sehingga suhu reaksi maksimum 95°C secara termodinamika.
Memasang rupture disk (bursting disc) 10 bar ke tangki penampung darurat.
.

## Slide 25: CONTOH SOAL NIOSH DAN PENYELESAIAN
Pertanyaan NIOSH:
a. Urutkan kelima opsi tersebut dari paling efektif ke paling tidak efektif berdasarkan hierarki NIOSH.
b. Pilih satu opsi terbaik dan jelaskan mengacu pada prinsip inherent safety.
Jawaban:
a. Urutan efektivitas (Tertinggi → Terendah):
(4) Substitusi pelarut (air menggantikan aseton) – Masuk kategori substitusi, bahkan mendekati eliminasi karena mengubah kondisi operasi sehingga bahaya runaway tidak mungkin terjadi (suhu maksimum 95°C, di bawah suhu dekomposisi).
(3) Redundansi pompa pendingin – Rekayasa teknik, menghilangkan mode kegagalan pompa tunggal. Sangat efektif tetapi tidak mengubah sifat dasar reaksi.
(1) Alarm suhu + operator – Administrasi, bergantung pada keandalan manusia (bisa lelah, tidak fokus). Lebih lemah dari rekayasa.

## Slide 26: CONTOH SOAL NIOSH DAN PENYELESAIAN
(5) Rupture disk – Rekayasa teknik juga, tetapi bersifat passive dan hanya mencegah overpressure, bukan mencegah kenaikan suhu. Namun, karena menyediakan jalur pelepas, ditempatkan setelah redundansi pompa (alasan: disk hanya berguna jika sudah terjadi runaway, sedangkan redundansi pompa mencegah runaway).
(2) APD – Paling rendah, karena tidak mengurangi bahaya di sumber; hanya melindungi operator dari luka bakar jika terjadi ledakan kecil, tetapi tidak efektif untuk ledakan besar.
b. Opsi terbaik: (4) – Substitusi pelarut dengan air.
Prinsip inherent safety yang dipenuhi:
Moderation (memoderasi kondisi) – Suhu reaksi turun drastis sehingga tidak mencapai batas dekomposisi.
Substitution – Mengganti bahan berbahaya (aseton mudah menguap, mudah terbakar) dengan air (non-flammable, non-toksik).
Kelemahan: harus dikaji ulang kinetika reaksi – apakah yield produk tetap tinggi pada suhu 95°C? Jika tidak, opsi (3) redundansi pompa lebih realistis.

## Slide 27
Terimakasih